ANEXA I

MUNICIPIUL SUCEAVA

CAIET DE SARCINI

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE,

PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,

A SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERĂ

IN MUNICIPIUL SUCEAVA

CUPRINS

INTRODUCERE	3

CAPITOLUL I - Obiectul Concesiunii	4

CAPITOLUL II - Cerinţe organizatorice minimale	4

CAPITOLUL III – Activităţile care fac obiectul Concesiunii Serviciului	5

CAPITOLUL IV – Aspecte procedurale	26

CAPITOLUL V – Aspecte contractuale, obiective de mediu	39

CAPITOLUL VI - Redevenţa	41

CAPITOLUL VII. Platforme subterane şi platforme cu containere semiîngropate pentru colectarea deşeurilor municipale	42

CAPITOLUL VIII. Investiţii	44

CAPITOLUL IX - Dotări cu personal – utilaje, tehnologii, bunuri	46

CAPITOLUL X - Indicatori minimi de performanţă şi de evaluare	48

ai serviciului de salubrizare menajeră	48

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la încetarea	48

delegării de gestiune	48

CAPITOLUL XII - Dispoziţii finale şi litigii	50

ANEXE

# INTRODUCERE

DATE DESPRE MUNICIPIUL SUCEAVA

Municipiul Suceava este situat în partea de nord-est a ţării, are o suprafaţă de 132 kmp cu un număr de 307 străzi.

Municipiul Suceava are o populaţie plătitoare a taxei de ecologizare de circa 80.200 locuitori, cu un număr de 40.506 locuinţe din care, locuinţe individuale 5.215 şi locuinţe în sistem condominiu 35.291.

De asemenea, în prezent, în Municipiul Suceava îşi desfăşoară activitatea un număr de aproximativ 5.123 agenţi economici (inclusiv instituţii publice) cu 31.500 angajaţi.

Figura 1. Harta municipiul Suceava

SITUATIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR IN MUNICIPIU

Sistemul de colectare practicat este din puncte de colectare pentru zona de blocuri şi din poarta în poarta pentru zona cu case. Frecventele de colectare sunt diferite, variind de la zilnic, în zona de blocuri  a municipiului şi  odată pe săptămână  pentru locuinţele individuale.

Activităţile de colectare sunt efectuate cu categorii de vehicule diferite ca tip, dimensiune şi vechime.

Până în prezent, deşeurile colectate în amestec se sortează în punctul  de sortare existent (proprietate privata), deşeurile municipale rezultate după sortare sunt depozitate în spaţiul de stocare temporară  pana la deschiderea depozitului conform de la Moara.

Deşeurile reciclabile ( în special deşeurile de ambalaje de tip PET) sunt colectate pe două căi şi anume: prin centrele de colectare gestionate de companii de reciclare private şi prin sistemul cu puncte de colectare separate, stabilite de municipalitate. Celelalte tipuri de deşeuri sunt aruncate amestecat de populaţie.

În plus, faţă de punctele de colectare selectivă deservite de către Operatorii colectorii existenţi, există câteva centre de colectare separată a deşeurilor, deservite de către societăţi comerciale de colectare şi reciclare. La aceste centre de colectare se află de obicei un cântar pentru măsurarea cantităţii de material colectat.

# CAPITOLUL  I - Obiectul Concesiunii

Art. 1.  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranţă.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnica şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia necesara desfăşurării activităţilor de colectare separata şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, sortare a deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata, constituind ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătura cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

Art. 5. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare menajera şi care sunt în vigoare.

# CAPITOLUL II - Cerinţe organizatorice minimale

Art. 6. Operatorul serviciului  de salubrizare va asigura:

1. Respectarea legislaţiei, normelor, directivelor şi reglementărilor de igienă a muncii, protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi controlul incendiilor.

2. Operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de către personal specializat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă.

3. Respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii

4. Furnizarea către Autoritatea Contractanta şi respectiv ANRSC, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţie şi documente personale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii.

5. Respectarea angajamentelor asumate în contractul de delegare.

6. Prestarea serviciului de salubrizare tuturor utilizatorilor din zona de colectare stabilita, colectarea tipurilor definite de deşeuri municipale şi lăsarea spaţiului de depozitare a euro-containerelor de pre-colectare curat.

7. Aplicarea unor metode performante şi eficiente de management care vor conduce la reducerea costurilor operaţionale.

8. Asigurarea dotării permanente a utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării separate în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

9. Înlocuirea mijloacelor de pre-colectare care prezintă defecte sau neetanşeităţi;

10. ţinerea permanenta a evidentei orelor de funcţionare a utilajelor;

11. Elaborarea planurilor anuale de revizie şi reparaţie efectuate cu forte proprii sau terţe părţi.

12. Pregătirea unui sistem de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor în vederea soluţionării lor eficiente.

13. ţinerea unei evidenţe a gestionării deşeurilor şi raportarea lunară a situaţiei autorităţilor competente, conform cu reglementările în vigoare.

14. Personalul necesar pentru realizarea activităţilor asumate prin contract.

15. Gestionare eficientă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie.

16. Dotare proprie cu echipamente necesare pentru realizarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract.

17. Alte cerinţe specifice stabilite de către Autoritatea Contractanta.

Art. 7. - Drepturile şi obligaţiile operatorului sunt cuprinse şi în Regulamentul Serviciului de salubrizare.

# CAPITOLUL III – Activităţile care fac obiectul Concesiunii Serviciului

Art. 8. – (1) Activităţile componente ale serviciul public de salubrizare  menajeră – pentru care se organizează prezenta procedură sunt:

a. colectarea şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, fracţia umedă şi fracţia uscată

b. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici,

c. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora,

d. sortarea deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata in punctul de sortare infiintat de catre operator in municipiul Suceava

e. transportul deşeurilor reziduale rezultate din sortare la depozitul conform Moara. Pana la deschiderea depozitului conform Moara deşeurile reziduale rezultate din sortare se vor stoca in spatiul de stocare temporara din comuna Ipotesti, judetul Suceava

(2) Obiectivul general al contractului de delegare este de a asigura un sistem eficient de colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, transport si sortare a deseurilor municipale din municipiul Suceava, în beneficiul sănătăţii publice şi mediului şi în conformitate cu actele normative şi reglementările relevante în domeniu.

Descrierea activităţilor. Condiţii tehnice. Condiţii de calitate şi condiţii de exploatare.

- Colectarea şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, fracţia umedă şi fracţia uscată

Art. 9. - (1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, fracţia umedă şi fracţia uscată în condiţiile legii, pe raza municipiului Suceava.

(2) Colectarea deşeurilor municipale se realizează pe 2 fracţii:

- Fracţia umedă – deşeurile menajere obişnuite, resturi alimentare sau cele rezultate din producerea hranei zilnice

- Fracţia uscată – deşeurile din categoria materialelor reciclabile – hârtie, cartoane, PET-uri, folie, pungi de plastic, doze de aluminiu, sticla, etc

(3) Obligaţiile Operatorului. Principala obligaţie a operatorului va fi îndeplinirea prevederilor contractuale în condiţii de maxima eficienta şi conform reglementarilor în vigoare. Investiţiile efectuate de operator pentru funcţionarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare. Operatorul va urmări ca serviciile de colectare-transport deşeuri municipale sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru intre riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Serviciile de salubrizare trebuie sa asigure prestarea activităţilor în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din municipiul Suceava, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Obligaţii ale Operatorului:

- să respecte regulile asumate prin contractul de delegare,

- să presteze serviciul către utilizatori respectând frecvenţele, la parametrii asumaţi prin contract;

- să deservească toţi utilizatorii din municipiul Suceava pentru care a fost autorizat/atestat, în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

- să furnizeze  către Autoritatea publica locala a municipiului Suceava informaţiile solicitate şi sa asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului public de salubrizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

- să pună în aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevazute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii.

- sa transporte deşeurile municipale colectate de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Suceava la punctul de sortare precizat de către autoritatea contractanta a municipiului Suceava

Operatorul  va asigura:

- respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- operarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

- furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

- dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării separate în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le deţin;

- înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi cu altele , care să respecte standardele cu privire la protecţia mediului. Având în vedere durata contractului şi durata de amortizare a eurocontainerelor şi europubele, acestea vor fi înlocuite după un număr de 6 ani de la semnarea contractului;

- tinerea evidenţei de gestiune a deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

- asigurarea parcului auto necesar, astfel încât sa asigure eficienţa în exploatare, încadrarea în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;

- elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

- o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţii în condiţiile stabilite prin contract;

- personalul necesar pentru prestarea activităţii, ;

- realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

- conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice (exemplu: staţii emisie- recepţie pe toate utilajele şi la întreg personalul de execuţie şi control al activităţii, sistem de urmărire GPS, etc.) precum şi a personalului de intervenţie;

Pe întreaga durata a contractului operatorul este singurul responsabil faţă de terţi de consecinţele actelor personalului care prestează serviciul contractat.

În caz de întrerupere a serviciului, parţială sau totala, operatorul trebuie sa preavizeze autoritatea publica locala a municipiului Suceava cu cel puţin 5 zile înainte şi sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se impun.

Art. 10. Structura populaţiei plătitoare de taxă de ecologizare în Municipiul Suceava se prezintă astfel:

(s-a ţinut cont de persoanele care au părăsit temporar municipiul Suceava)

| TIP CLADIRE | NR. PERSOANE | NUMAR GOSPODARII |
| --- | --- | --- |
| CASE (tip C) |  | 5.215 |
| CLADIRI(tip A&B) |  | 35.291 |
| TOTAL | 80.166 | 40.506 |

Art. 11. Producerea deşeurilor

Este necesară realizarea unor evaluări de bază privind cantităţile de deşeuri solide municipale care sunt produse şi compoziţia acestora înainte de evaluarea şi stabilirea tipurilor de recipienţi, a vehiculelor şi a personalului necesar pentru viitorul sistem de gestiune a deşeurilor.

Indicele de producere a deşeurilor reprezintă cantitatea de deşeuri (mc sau kg) pe persoană şi pe perioada de timp (zi, săptămână sau an). Cunoaşterea acestei cantităţi este prima etapă în calcularea resurselor necesare pentru organizarea colectării. Cantitatea de deşeuri generate variază în funcţie de tipul de locuinţă. Trei structuri specifice de locuinţe pot fi identificate în Municipiul Suceava:

- de tip A, blocuri de locuinţe cu peste 4 etaje şi fără grădină;

- de tip B, blocuri de locuinţe cu până la 4 etaje şi fără grădină;

- de tip C, vile, case individuale şi grădini.

Luând în considerare cantitatea actuală de deşeuri produsă şi preconizând o creştere a cantităţii de deşeuri generate pe măsură ce nivelul de trai creste, au fost luate în calcul următoarele valori medii:

- 7,0 kg/locuitor/săptămână pentru locuinţele de tip A&B;

- 7,5 kg/locuitor/săptămână pentru locuinţele de tip C.

Estimarea privind numărul de pubele a fost făcută pe baza valorilor arătate anterior care se consideră că includ orice valori maxime/minime de deşeuri produse, realizate pe parcursul unui an.

Art. 12. Compoziţia deşeurilor. Potrivit rezultatelor campaniilor privind analiza compoziţiei deşeurilor realizate în municipiul Suceava compoziţia medie de deşeuri municipale este următoarea:

Compoziţia medie a deşeurilor municipale

| Material | Tip A&B | Tip C |
| --- | --- | --- |
|  | Compoziţia (%) | Compoziţia (%) |
| Metal | 2,06 | 1,64 |
| Hârtie/carton | 7,36 | 3,98 |
| Sticlă | 4,08 | 2,05 |
| Mase Plastice | 8,01 | 4,23 |
| Material mixt | 0,72 | 0,48 |
| Deşeuri organice I | 47,43 | 51,93 |
| Deşeuri organice II | 15,52 | 21,44 |
| Lemn | 0,93 | 0,69 |
| Textile | 3,60 | 2,21 |
| Materiale minerale | 6,55 | 9,82 |
| Deşeuri periculoase | 1,58 | 0,72 |
| Produse igienice | 1,79 | 0,64 |
| Alte materiale | 0,37 | 0,17 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

Pentru a determina volumul deşeurilor solide municipale care trebuie colectat, trebuie făcută o estimare a densităţii principalelor fracţiuni. Luând în considerare valorile tipice menţionate în bibliografia tehnică şi în Ordinul nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor, au fost estimate următoarele valori:

Densităţi estimate pentru diferite fracţiuni de deşeuri

| Fr fracţia | densitatea (t/mc) |
| --- | --- |
| D deşeuri municipale | 0,15 |
| H hârtie | 0,06 |
| S i sticlă | 0,28 |
| D mase plastice | 0.03 |
| m metal | 7,85 |

Art. 13. Separarea deşeurilor şi a reziduurilor

Unul dintre principalele obiective al viitorului sistem de gestiune a deşeurilor trebuie să fie reducerea deşeurilor municipale depozitate în noul depozit conform Moara. Prima etapă pentru realizarea acestui scop este educarea populaţiei să separe la sursă în fracţia uscată şi fracţia umedă. Pe de altă parte, autoritatea locală trebuie să pună la dispoziţie mijloacele pentru a garanta colectarea fracţiunilor separate la sursă. Metoda care se recomandă este începerea colectării municipal pe 2 fracţii, fracţia umedă şi fracţia uscată

Sistemul de colectare va consta în principal în evacuarea recipiendarilor de colectare din punctele de recolectare, respectiv a recipiendarilor de colectare pentru deşeuri municipale (fracţia uscată) şi a recipienţilor de colectare pentru deşeurile municipale (fracţia umedă).

În anumite zone ale municipiului (zone de agrement, mari aglomerări, centre comerciale, parcuri, etc.) vor fi stabilite 30 de puncte speciale de colectare pentru deşeuri reciclabile, amenajate cu containere  de 2,5 mc. pentru hârtie – de culoare albastra, plastic – de culoare galbena, metal – de culoare gri şi sticla – de culoare verde.

Art. 14. – (1) Persoanele fizice, persoanele juridice şi instituţiile publice au obligaţia precolectării separate a acestora organizându-şi activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele stabilite de autoritatea locala.

(2) Precolectarea deşeurilor municipale în spatiile special amenajate se poate face numai în recipiente standardizate dotate cu indicatoare privind tipul de fracţiuni de deşeuri, ce urmează a fi depozitate temporar, astfel:

a) La locuinţele individuale precolectarea se va face din “poarta în poarta”, frecventa de colectare odată pe săptămână astfel:

- în recipienţi de tip europubela de culoare neagră, cu capac, de capacitate minimă 120 litri pentru deşeuri municipale (fracţia umedă)

- în recipienţi de tip europubela  de culoare galbena, cu capac, de capacitate minimă 120 litri pentru deşeuri reciclabile (fracţia uscată);

b.1) Pentru grupuri de locuinţe individuale şi condominii se construiesc platforme publice de colectare subterane exterioare, dotate cu 3 eurocontainere cu capacitatea de 1,1 mc pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia umedă) şi un eurocontainer cu capacitate de 1,1 mc pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia uscată). Frecventa de colectare va fi zilnică şi / sau ori de câte ori este nevoie iar eurocontainerele vor fi schimbate după 6 ani.

Nota: În perioada tranzitorie, în primi 2 ani de la semnarea contractului de delegare, vor exista şi platforme supraterene de colectare a deşeurilor municipale pana la implementarea noului sistem de platforme subterane.

b.2) Pentru grupuri de locuinţe individuale şi condominii se construiesc platforme publice de colectare pentru containere semiîngropate, dotate cu 2 containere semiîngropate cu capacitatea de 3 mc pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia umedă) şi un container semiîngropat cu capacitate de 3 mc pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia uscată). Frecventa de colectare va fi zilnică şi / sau ori de câte ori este nevoie .

Nota: În perioada tranzitorie, în primii 2 ani de la semnarea contractului de delegare, vor exista şi platforme supraterane de colectare a deşeurilor municipale pana la implementarea noului sistem de platforme subterane.

Punctele de colectare existente sunt cele prezentate în Anexa nr. 1a, Anexa 1b, Anexa nr. 1c la prezentul Caiet de sarcini.

În Municipiul Suceava, în prezent, sunt un număr 5.215 locuinţe individuale, pentru care operatorul este obligat, în mod gratuit, la dotarea acestora cu 2 europubele, cu capac, de capacitate minimă 120 l, unul pentru deşeuri municipale (fracţia umedă) şi unul pentru deşeuri reciclabile (fracţia uscată), de culoare galbena, însoţite de certificate de garanţie şi certificate de conformitate, în termen 6 luni de la data semnării contractului pe baza unui proces verbal vizat şi de Primăria Municipiului Suceava.

Pe durata derulării contractului în condiţiile dezvoltării municipiului şi apariţiei de  locuinţe individuale operatorul este obligat, la locuinţele individuale , ca în termen de 30 de zile de la data deschiderii rolului fiscal pentru respectivul imobil, sa facă dotarea, în mod gratuit, cu 2 europubele  cu capac de capacitate minimă 120 litri, de culori specifice pentru fracţia umedă şi fracţia uscată. Având în vedere durata contractului şi durata de amortizare a europubelelor acestea vor fi înlocuite în mod gratuit, după un număr 6 ani.

Pentru grupuri de locuinţe individuale şi condominii se realizează/amenajează platforme de colectare subterane şi platforme de colectare cu containere semiîngropate, minim 200 de locaţii prezentate Anexa 1d şi Anexa 1e, din care:

- 100 de platforme subterane care vor fi dotate de către operator cu un număr de 3 eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeuri municipale (fracţia umedă) şi un eurocontainer de 1,1 mc pentru deşeuri municipale (fracţia uscată), însoţite de certificate de garanţie şi certificate de conformitate;

- 100 de platforme publice pentru containerele semiîngropate care vor fi dotate de către operator cu cate 2 containere semiîngropate de 3 mc pentru deşeuri municipale (fracţia umedă) şi un container de 3 mc pentru deşeuri municipale (fracţia uscată) însoţite de certificate de garanţie şi certificate de conformitate;

Având în vedere durata contractului şi durata de amortizare a eurocontainere şi europubelelor cu capac, acestea vor fi înlocuite după un număr de 6 ani de la semnarea contractului.

Nota: În perioada de 2 ani de realizare a investiţiei de realizare/amenajare a minim 100 de platforme subterane şi a minim 100 de platforme semiîngropate de colectarea a deşeurilor municipale, operatorul asigura dotarea cu eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeuri municipale (fracţia umedă) şi recipienţi pentru deşeuri reciclabile (fracţia uscată), a punctelor de colectare existente, prezentate în Anexa 1a, şi asigura colectarea deşeurilor municipale din punctele de colectare existente şi din platformele subterane de colectare realizate.

În termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de delegare a serviciului, operatorul are obligaţia de a începe lucrările de execuţie a platformelor de colectare subterana a deşeurilor municipale (termen de finalizare, 2 ani de la finalizarea contractului ).

c) Pentru instituţiile publice operatorul are obligaţia de a asigura atât eurocontainere cu capac de 1,1 mc pentru deşeuri municipale (fracţia umedă), cât şi eurocontainere cu capac de 1,1 mc pentru deşeuri reciclabile (fracţia uscată). Frecventa de colectare pentru deşeurile municipale este zilnic, pentru fracţia umedă şi de 2 ori pe săptămână sau ori de cate ori este nevoie pentru fracţia uscată. Eurocontainerele vor fi înlocuite după 6 ani.

d) Pentru persoanele juridice operatorul obligaţia de a asigura atât eurocontainere  cu capac de 1,1 mc pentru deşeuri (fracţia umedă), cat şi eurocontainere  cu capac de 1,1 mc pentru deşeuri  (fracţia uscată). Frecventa de colectare pentru deşeurile municipale este zilnic, pentru fracţia umedă şi de 2 ori pe săptămână sau ori de cate ori este nevoie, pentru fracţia uscată. Euro containere vor fi înlocuite după 6 ani.

Deşeurile rezultate din procesul de producţie nu fac obiectul acestui caiet de sarcini.

Autoritatea contractanta a municipiului Suceava are obligaţia de a anunţa operatorul despre înfiinţarea de  societăţi sau  puncte de lucru, iar operatorul este obligat sa asigure dotarea cu recipienţi pentru deşeuri municipale în termen de 30 de zile de la data solicitării.

e) Operatorul va amenaja minim 30 de puncte speciale de colectare selectiva separate pe 4 fracţii  a deşeurilor reciclabile (fracţia uscată) dotate cu 4 eurocontainere noi, de tip clopot, de 2,5 mc. (pentru cele 4 fracţii: hârtie – de culoare albastra, plastic – de culoare galbena, metal – de culoare gri şi sticla – de culoare verde), amplasate în anumite puncte din municipiu, care vor fi stabilite împreună cu Primăria municipiului Suceava de exemplu zone de agrement, mari aglomerări, centre comerciale, parcuri, etc. Frecventa de colectare este odată pe săptămână pentru aceste deşeuri sau ori de cate ori este nevoie. Având în vedere durata contractului şi durata de amortizare a eurocontainerelor acestea vor fi înlocuite după un număr de 6 ani .Termen de implementare /amenajare 6 luni de la semnarea contractului.

f) Operatorul va asigura la solicitarea Primăriei municipiului Suceava colectarea deşeurilor municipale rezultate în urma desfăşurări de evenimente speciale (zilele municipiului, sărbători de iarnă, zone de agrement, zone de picnic, zone sportive, alte acţiuni sau evenimente). Colectarea deşeurilor municipale se va face cu eurocontainere  cu capac de 1,1 mc pentru deşeurile municipale (fracţia umedă) şi cu eurocontainere  cu capac de 1,1 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată). Colectare se face ocazional sau permanent pe toată derulării evenimentului sau proiectului. Frecvenţa de colectare se face ori de câte ori este necesară. Se estimează un număr de circa 50 eurocontainere cu capac de 1,1 mc pentru fracţia umedă şi circa 30 eurocontainere cu capac de 1,1 mc pentru fracţia uscată.

Fiecare europubela va fi inscripţionată cu un text care va cuprinde „Municipiul Suceava, denumirea tipului de deşeu, fracţia umedă şi fracţia uscată, denumirea operatorului” şi vor fi înseriate (0001-6000)

Fiecare eurocontainer va fi inscripţionat cu un text care va cuprinde „Municipiul Suceava, denumirea tipului de deşeu, fracţia umedă şi fracţia uscată, denumirea operatorului” şi vor fi înseriate (0001-2000)

Art. 15. Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice, la nivelul anului 2017, este prezentata în Anexa 1b şi Anexa 1c. Cantităţile estimate a fi colectate anual de la agenţii economici şi instituţiile publice se regăsesc în Anexa 4. Cantităţile anuale estimate de deşeuri.

Art. 16. – (1) Frecvenţa colectării recomandată este:

- la clădirile de tip A şi B frecvenţa va fi zilnic şi/sau ori de câte ori este nevoie;

- la clădirile de tip C va fi o dată pe săptămână la deşeurile municipale

Frecvenţa colectării

| Tip de colectare | Frecvenţa (pe săptămână) |
| --- | --- |
| Tip A şi B deşeuri municipale (fracţia umedă) | zilnic şi/sau ori de câte ori este nevoie |
| Tip C deşeuri municipale (fracţia umedă) | 1 |
| Tip A şi B deşeuri municipale (fracţia uscată) | 2 |
| Tip C deşeuri municipale (fracţia uscată) | 1 |

Se recomandă ca în urma desemnării prin licitaţie publică a societăţii care va asigura serviciul de colectare a deşeurilor municipale, să fie verificată eficienţa frecvenţelor de colectare propuse în privinţa igienei şi costului.

(2) Colectarea se va face începând cu ora 6:00

Art. 17. – (1) Schema de colectare a deşeurilor municipale (fracţia umedă) de la grupurile de gospodarii individuale şi condominii  este un sistem de „colectare la punct fix“. În acest sistem, producătorilor de deşeuri li se cere să îşi aducă deşeurile la recipienţi de colectare special desemnate din punctele de colectare a deşeurilor.

(2) Schema de colectare a deşeurilor municipale (fracţia umedă) de la gospodăriile individuale este un sistem de colectare „din poartă în poartă”. În acest sistem, operatorul colectează din dreptul fiecărei gospodării individuale recipienţi de precolectare a deşeurilor pe care îi goleşte în autogunoiera compactoare

Art. 18. – (1) Schema de colectare a deşeurilor municipale (fracţia uscată) de la grupurile de gospodarii individuale şi condominii este tot un sistem de „colectare la punct fix“, în care generatorilor de deşeuri li se cere să le aducă la recipientele special desemnate din punctele de colectare a deşeurilor.

(2)  Schema de colectare a deşeurilor municipale (fracţia uscată) de la gospodăriile individuale este un sistem de colectare „din poarta în poarta”. În acest sistem, operatorul colectează din dreptul fiecărei gospodarii individuale recipienţi de precolectare a deşeurilor pe care ii goleşte în autogunoiera compactoare

(3) Recipientul de colectare a deşeurilor municipale (fracţia uscată) vor fi colorate diferit faţă de recipienţi pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia umedă), pentru a transmite astfel un semnal vizual clar utilizatorilor în privinţa colectări separate pe cele 2 fracţii a deşeurilor municipale.

Art. 19. În afara premiselor de mai sus, trebuie luată în calcul o marjă de siguranţă pentru a calcula numărul recipienţilor de colectare, evitându-se astfel supraîncărcarea recipienţilor de colectare. ţinând seama de acest lucru şi de durata contractului şi durata de amortizare a eurocontainere/europubelelor cu capac acestea vor fi înlocuite după un număr de 6 ani de la semnarea contractului, numărul estimat de recipient de colectare va fi următorul:

Numărul de eurocontainere şi europubele pentru colectarea deşeurilor municipale

fracţia umeda după implementarea sistemelor de colectare

cu platforme subterane şi platforme cu containere semiîngropate

| Tip generator de deseuri menajere (fracţia umedă) | Capacitatea eurocontainerului | Numărul de containere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Calcul | Rezervă | Total |
| Tip A şi B | 1,1 mc | 300 | 13 | 313 |
| Tip C de culoare neagră | 0,12 mc | 5.500 | 500 | 6.000 |
| Agenţi economici | 1,1 mc 22 mc | 362 3 | 14 1 | 376 4 |
| Instituţii publice | 1,1 mc | 155 | 6 | 161 |
| Amplasamente semiîngropate | 3 mc | 200 | 5 | 205 |

Nota: 1. Numărul de eurocontainere de 1,1 mc este prevăzut pentru dotarea punctelor de colectare existente şi prevazute în Anexele 1a, 1b, 1c, care vor fi asigurate de către operator pana la finalizarea construcţiei platformelor subterane şi a platformelor semiîngropate

2. Diferenţa dintre eurocontainerele de 1,1 mc necesare la semnarea contractului de delegare şi necesarul de eurocontainere de 1,1 mc necesare la finalizarea a minim 100 platforme subterane pentru colectarea deşeurilor municipale (152 eurocontainere de 1,1 mc) vor fi folosite de operator pentru asigurarea necesarului de eurocontainere pentru locuinţele individuale noi, pentru agenţi economici şi instituţii publice noi (puncte de lucru noi), pentru desfăşurarea de evenimente speciale în municipiul Suceava şi/sau rezerva.

Numărul de eurocontainere şi europubele

pentru colectarea deşeurilor reciclabile (fracţia uscată)  după implementarea sistemelor de colectare cu platforme subterane şi platforme cu containere semiîngropate

| Tip de generator de deşeuri reciclabile (fracţia uscată) | Capacitatea container | Numărul de containere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Calcul | Rezervă | Total |
| Tip A şi B | 1,1 mc | 100 | 10 | 110 |
| Tip C de culoare galbena | 0,12 mc | 5.500 | 500 | 6.000 |
| Agenţi economici | 1,1 mc | 215 | 35 | 250 |
| Instituţii publice | 1,1mc | 30 | 2 | 32 |
| Platforme semiîngropate | 3 mc | 100 | 5 | 105 |
| Puncte speciale de colectare selectiva separata pe 4 fracţii a deşeurilor municipale – 30 buc |  |  |  |  |
|  | Hârtie - albastre | 2,5 mc | 30 | 5 | 35 |
|  | Sticla - verde | 2,5 mc | 30 | 5 | 35 |
|  | Mase plastice - galben | 2,5 mc | 30 | 5 | 35 |
|  | Metal - gri | 2,5 mc | 30 | 5 | 35 |

Nota: 1. Numărul de eurocontainere de 1,1 mc este prevazut pentru dotarea punctelor de colectare existente şi prevazute în Anexele 1a, 1b, 1c, care vor fi asigurate de către operator pana la finalizarea construcţiei platformelor subterane şi a platformelor semiîngropate.

2. Diferenţa dintre eurocontainerele de 1,1 mc necesare la semnarea contractului de delegare şi necesarul de eurocontainere de 1,1 mc necesare la finalizarea a minim 100 platforme subterane pentru colectarea deşeurilor municipale (40 eurocontainere de 1,1 mc) vor fi folosite de operator pentru asigurarea necesarului de eurocontainere pentru locuinţele individuale noi, pentru agenţi economici şi instituţii publice noi (puncte de lucru noi), pentru desfăşurarea de evenimente speciale în municipiul Suceava şi/sau rezerva.

Total necesar recipienţilor de colectare pentru deşeuri municipale (fracţia umedă), de culoare neagra:

- de capacitate 1,1 mc = 313 + 376 + 161 = 850, la care se adaugă 152 de eurocontainere care sunt necesare pentru asigurarea operării la data semnării contractului de delegare pana la punerea în funcţiune a celor 100 de platformelor subterane, înseriate de la 0001 la 1020;

- de capacitate 0,12 mc = 6.000 din care rezervă 500, de culoare neagra înseriate de la 0001 la 6000.

- de capacitate 3 mc = 205 din care 5 rezerva, inseriate de la 001 la 205

- de capacitate 22 mc = 4 din care 1 rezerva

Total necesar eurocontainere cu capac şi europubele pentru deşeuri reciclabile (fracţia uscată), de culoarea galbena:

- de capacitate 2,5 mc. = 140, din care 20 rezerva astfel:

- 35 pentru deşeuri de tip hârtie- carton, de culoare albastra;

- 35 pentru deşeuri de tip sticlă, de culoare verde;

- 35 pentru deşeuri de tip plastic, de culoare galbena;

- 35 pentru deşeuri de tip metal, de culoare gri;

- de capacitate 1,1 mc = 110 + 250 + 32 = 392, din care 52 rezerva pentru fracţia uscată, înseriate de la 001 la 400

- de capacitate 0,12 mc = 6.000 din care rezerva 500 pentru fracţia uscată, de culoare galbenă înseriate de la 0001 la 6000

- de capacitate 3 mc = 105 din care 5 rezerva, inseriate de la 205 la 310

Iniţial, la semnarea contractului, operatorul va asigura în mod gratuit numărul de eurocontainere pentru populaţie, agenţi economici şi instituţii publice conform Anexelor  1a, 1b, 1c, iar eventualele diferenţe, după modernizarea sistemului de colectare, vor fi folosite ca rezervă pentru  locuinţele individuale noi, pentru agenţi economici şi instituţii publice noi (puncte de lucru noi), pentru desfăşurarea de evenimente speciale în municipiul Suceava.

Toate containerele prezentate mai sus vor fi puse la dispoziţie de către operator, în mod gratuit, în numărul, capacitatea şi locaţiile stabilite în prezentul caiet de sarcini.

Toate eurocontainerele şi europubele vor fi inscripţionate cu un text care va cuprinde „Municipiul Suceava, denumirea tipului de deşeu, denumirea operatorului” şi vor fi înseriate conform caietului de sarcini.

B. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici,

Art. 19. (1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase, obiecte de uz casnic, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare a deşeurilor municipale.

(2) Deşeurile voluminoase vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locuri ce vor fi stabilite de Autoritatea publica a municipiului Suceava împreună cu asociaţiile de proprietari şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de Autoritatea publica a municipiului Suceava sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.

(3) Asociaţiile de proprietari, Autoritatea publica a municipiului Suceava şi operatorul prin activităţi de patrulare vor identifica locurile unde sunt depozitate aceste deşeuri şi vor anunţa dispeceratul operatorului pentru colectarea lor în termen de maxim 24 ore.

Art. 20. Deşeurile voluminoase: mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de Autoritatea publica a municipiului Suceava şi comunicat populaţiei şi operatorilor economici.

Art. 21. (1) Autoritatea publica a municipiului Suceava are obligaţia de a coordona colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor municipale, provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

(2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de asa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, incluzându-se în acestea şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

(3) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare.

(4) DEEE-urile vor putea fi transportate la punctul de sortare sau la punctele de colectare special destinate acestui tip de deşeuri şi înfiinţate în baza HG nr. 1037/2010.

Art. 22. (1) Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Suceava.

(2) Deşeurile rezultate din activităţi de deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, vor fi folosite astfel:

- se vor transporta şi se depozita la depozitul de deşeuri conform Moara şi/sau la punctul de sortare pana la deschiderea depozitului conform Moara de către operator,

Art. 23. (1) La acestă dată în municipiul Suceava nu există puncte special amenajate pentru precolectarea deşeurilor voluminoase de la populaţie şi agenţi economici.

(2) Nu există o modalitate de a previziona cantitatea de deşeuri voluminoase care se colectează într-un an, astfel încât pentru participarea la delegarea serviciului s-a luat în calcul cantitatea de 5.000 mc/an (din experienta anilor anteriori)

Art. 24. (1) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.

(2) La punctele de colectare operatorul are obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali şi distribuitori.

(3) Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

(4) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare.

(5) Operatorul este obligat să respecte toate reglementările obligatorii impuse pe linie de protecţia muncii, protecţia şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, aşa cum au fost ele cerute în autorizaţiile eliberate de organismele abilitate.

Art. 25. Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte:

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la punctul de sortare, în vederea sortării;

b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;

d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

e) cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

f) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.

Art. 26. Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor municipale (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor municipale, din punctele special amenajate la data şi intervalul orar stabilit;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria administrativ-teritorială încredinţata;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

C. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor provenite din locuinţe,

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora,

Art. 27. (1) Aceasta activitate se refera la deşeurile produse de persoane fizice şi instituţiile publice pentru care Autoritatea publica a Municipiului Suceava va achita contravaloarea serviciului, deoarece în Municipiul Suceava este instituita taxa de ecologizare care este colectata de autoritatea publică locală a municipiului Suceava.

(2) Deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locuri ce vor fi stabilite de Autoritatea publica a municipiului Suceava împreună cu asociaţiile de proprietari şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de Autoritatea publica a municipiului Suceava sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.

(3) Asociaţiile de proprietari, Autoritatea publica a municipiului Suceava şi operatorul prin activităţi de patrulare vor identifica locurile unde sunt depozitate aceste deşeuri şi vor anunţa dispeceratul operatorului pentru colectarea lor în termen de maxim 24 ore.

(4) Nu exista norme de determinare a cantităţii de deşeuri din construcţii generate de persoane fizice într-o localitate, cantitatea de referinţă fiind  cea de 10.000 mc/an, (din experinţa anilor anteriori).

(5) Pentru persoane juridice prestarea serviciului se va face contra cost pe baza tarifului ofertat.

(6) Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Suceava.

Art. 28. Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri. În mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea.

Art. 29. Deşeurile rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări de clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea aceea de locuinţă, vor fi folosite astfel:

- se vor transporta şi se depozita la depozitul de deşeuri conform Moara şi/sau la punctul de sortare pana la deschiderea depozitului conform Moara de către operator,

- se vor utiliza la lucrării de nivelare, pentru sistematizarea verticala şi orizontala, la lucrării de construcţii.

Art. 30. (1) Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Autoritatea publica a municipiului Suceava va fi condiţionata de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deşeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii. Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează în baza unui contract de prestări servicii.

(2) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări pe platformele de precolectare a deşeurilor municipale, în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

(3) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.

(4) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.

Art. 32. Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deşeuri stabilite de Autoritatea publica a municipiului Suceava pentru amenajarea depozitului pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări

Art. 33. Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în punctul de sortare.

Art. 34. Operatorul are obligatia sa indeplineasca obiectivele de reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, a deseurilor nepericuloase provenind din activitati de constructii si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04, conform prevederilor OUG nr. 196/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

| Anul 2017 (%) | Anul 2018 (%) | Anul 2019 (%) | Incepand cu anul 2020 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 45 | 55 | 70 |

In cazul neindepliniri obiectivelor operatorul va achita la fondul de mediu contributia.

Art. 35. Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Suceava, cât şi în alte localităţi.

Art. 36. Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava

Deşeurile rezultate din construcţii şi demolări vor fi transportate la depozitul conform pentru deşeuri nepericuloase.

Art. 37. Operatorul este obligat să respecte toate reglementările obligatorii impuse pe linie de protecţia muncii, protecţia şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, aşa cum au fost ele cerute în autorizaţiile eliberate de organismele abilitate

Art. 38. Primăria municipiului Suceava, prin Direcţia Ecologizare, va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator. Deficientele constatate vor fi prezentate de autoritatea publica locala a municipiului Suceava, prin notificări operatorului care este obligat ca în cel mai scurt timp să ia măsurile care se impun pentru remedierea situaţiei.

Art. 39. Prestarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele autorităţi contractante;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare;

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Suceava;

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

Art. 40. – (1) Operatorul va asigura amplasarea şi distribuirea europubelelor şi eurocontainerelor pe care le va asigura, conform obligaţiilor asumate prin Oferta, în punctele de colectare.

(2) Operatorul este obligat să colecteze deşeurile din toate recipientele care sunt pline sau parţial pline (europubele şi eurocontainere, containere de 3 mc) de pe traseu. După golire, recipienţi de colectare trebuie să ajungă la locul de unde colectorul le-a ridicat sau la locul lor obişnuit. Operatorul se va asigura că toate recipientele de colectare sunt protejate, blocându-le din nou, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

(3) Operatorul este obligat să golească recipientele după care sa cureţe platformele la fiecare colectare, lăsând locul curat. Operatorul are obligaţia de a asigura menţinerea permanenta a igienei în zona punctelor de colectare şi curăţarea acestora la fiecare descărcare a recipienţilor de colectare.

(4) În cazul în care recipienţi de colectare sunt umpluţi până la refuz în mod repetat, operatorul va furniza recipienţi suplimentari şi/sau va creşte frecvenţa colectării pentru a asigura o utilizare  în condiţii de normalitate a recipienţilor/sau conform prescripţiilor tehnice.

(5) Dacă utilizatorii sau autoritatea publica locala a municipiului Suceava constata ca operatorul nu goleşte recipienţi din anumite puncte de colectare înainte ca acestea sa se umple pana la refuz, vor înştiinţa operatorul asupra acestui fapt, iar acesta este obligat să colecteze unitatea necolectată în termen de 24 de ore, înştiinţând despre aceasta şi autoritatea publica locala a municipiului Suceava.

(6) În cazul împrăştierii deşeurilor din recipienţi sau vehicule în timpul colectării sau transportului până la punctul de sortare, Operatorul are obligaţia de a le colecta.

(7) Operatorul va spăla şi curăţa toate recipientele de colectare puse la dispoziţia publicului, cel puţin o dată pe lună în perioada mai-septembrie. Operatorul va asigura, în acest sens, o modalitate mobilă pentru spălarea şi curăţarea recipienţilor de colectare. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipienţi de colectare vor fi spălaţi pe dinăuntru şi pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părţi a recipientului.

(8) Operatorul va realiza toate lucrările de întreţinere şi reparaţie la toate recipientele accesibile publicului.

(9) În cazul în care recipienţi de colectare publici trebuie reparaţi, lucrarea trebuie iniţiată imediat ce s-a descoperit acest lucru şi niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o săptămână înainte de a fi reparat sau înlocuit.

Art. 41 – (1) Operatorul va anunţa imediat Autoritatea Contractanta dacă, în timpul prestării Serviciilor, identifica deşeuri abandonate în locuri nepermise. El va anunţa Autoritatea Contractanta cu privire la tipul de deşeuri, amplasamentul şi volumul aproximativ. După investigare, autoritatea publica locala a municipiului Suceava poate cere operatorului sa colecteze şi sa transporte aceste deşeuri în condiţiile prevazute în secţiunea „Servicii suplimentare”.

(2) În cazul unor abandonări ocazionale, operatorul, în colaborare cu autoritatea publica locala a municipiului Suceava, poate amplasa un indicator de interzicere a depozitarii sau poate lua orice măsura de prevenire a depozitarii de deşeuri în locuri nepermise.

D. Sortarea deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata in punctul de sortare infiintat de operator in municipiul Suceava

Art. 42. - (1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortarea deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata in punctul de sortare infiintat de operator in municipiul Suceava în condiţiile legii, pe raza municipiului Suceava.

(2) Sortarea deşeurilor municipale se realizează pentru 2 fracţii:

- Fracţia umedă – deşeurile menajere obişnuite, resturi alimentare sau cele rezultate din producerea hranei zilnice

- Fracţia uscată – deşeurile din categoria materialelor reciclabile – hârtie, cartoane, PET-uri, folie, pungi de plastic, doze de aluminiu, sticla, etc

(3) Obligaţiile Operatorului. Principala obligaţie a operatorului va fi îndeplinirea prevederilor contractuale în condiţii de maxima eficienta şi conform reglementarilor în vigoare. Investiţiile efectuate de operator pentru funcţionarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare. Operatorul va urmări ca serviciile de sortare deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata si transport a deşeurilor reziduale rezultate din sortare sa se realizeze cu un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru intre riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Serviciile de salubrizare trebuie sa asigure prestarea activităţilor în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din municipiul Suceava, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Obligaţii ale Operatorului:

- să respecte regulile asumate prin contractul de delegare,

- să furnizeze  către Autoritatea publica locala a municipiului Suceava informaţiile solicitate şi sa asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului public de salubrizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

- să pună în aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevazute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii.

În caz de întrerupere a serviciului, parţială sau totala, operatorul trebuie sa preavizeze autoritatea publica locala a municipiului Suceava cu cel puţin 5 zile înainte şi sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se impun.

Art. 43. Sortarea deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata se face în scopul reducerii cantităţii de deşeuri transportate la depozitul final.

Activitatea de sortare a deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata este o componentă a serviciului public de salubrizare menajeră care face obiectul delegării de gestiune şi cuprinde următoarele operaţii:

- sortarea efectivă a deşeurilor municipale (fracţia umeda ) pe tipuri şi categorii, aşa cum sunt ele specificate în legislaţie

- sortarea efectivă a deşeurilor municipale (fracţia uscata) pe tipuri şi categorii, aşa cum sunt ele specificate în legislaţie

- eliminarea si transportul către depozitul final a deşeurilor nereciclabile, rezultate în urma procesului de sortare,

Art. 44. Operatorul serviciului de salubrizare, pentru activitatea „Sortarea deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata” va asigura:

a) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor, inclusiv suprafaţa de teren necesară pentru desfăşurarea activităţii, in perioada de mobilizare. Locaţia punctului de sortare trebuie să îndeplinească condiţii minime tehnice şi de mediu. Ofertantul va prezenta în perioada de mobilizare dovada depunerii documentatiei de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de sortare, emisa de catre Agenţiei de Protecţia Mediului Suceava. In oferta tehnica, ofertantul va preciza adresa Punctului de sortare propus.

b) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

c) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat;

d) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de salubrizare a Municipiului Suceava ,

e) furnizarea către autoritatea Primaria municipiului Suceava, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

f) respectarea angajamentelor asumate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

j) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

k) personalul necesar pentru prestarea activităţilor;

l) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

Art. 45. (1) Pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii, operatorul va respecta condiţiile impuse de autorităţile de mediu competente.

(2) Pe parcursul desfăşurării activităţii serviciului de salubrizare, operatorul este responsabil de:

a) interzicerea descărcarii oricăror categorii de deşeuri direct pe sol;

b) staţionarea deşeurilor cu conţinut organic maxim 24 ore în perioada mai-octombrie, şi maxim 48 de ore în perioada noiembrie-aprilie, sau staţionarea mai mult de 24 de ore, numai cu avizul autorităţilor de mediu competente;

c) evitarea formarii de stocuri de deşeuri sortate ce urmează să fie valorificate, sau stocuri de produse rezultate în urma sortării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţa de vecinătăţi;

d) transportarea deşeurilor reziduale rezultate din procesul de sortare a deşeurilor la un depozit final.

e) interzicerea evacuării apelor uzate rezultate în urma desfăşurării activităţii de sortare direct în emisarul natural;

f) respectarea/implementarea condiţiilor impuse de autorităţile competente de mediu, gospodărirea apelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, A.N.R.S.C.

g) îndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri ajunse în depozitul final, şi de plată a contribuţiei anuale către Fondul de Mediu, în cazul neîndeplinirii acestui obiectiv, în condiţiile legii dupa cum urmeaza:

|  | Anul 2017 (%) | Anul 2018 (%) | Anul 2019 (%) | Incepand cu anul 2020 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv de pregatire pentru reutilizare si reciclare, din masa totala adeseurilor | 20 | 30 | 40 | 50 |

Art. 46. Descrierea activităţii de sortare a deşeurilor municipale

Operatorul are permisiunea de a desfăşura în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Suceava, activitatea de „Sortare a deşeurilor municipale fracţia umeda si fracţia uscata”, care cuprinde:

- sortarea deşeurilor municipale fracţia umeda, care au fost colectate în municipiul Suceava

- sortarea deşeurilor municipale fracţia uscata, care au fost colectate în municipiul Suceava

- eliminarea si transportul deşeurilor reziduale rezultate în urma activităţii de sortare la un depozit final.

Art. 47. – Cantitatea de lucrarii:

- Cantitatea medie anuală estimată de deşeuri municipale fracţia umeda transportată şi colectată din municipiul Suceava este de aproximativ 96.000 mc compactaţi.

- Cantitatea medie anuală estimată de deşeuri municipale fracţia uscata transportată şi colectată din municipiul Suceava este de aproximativ 14.400 mc compactaţi

Art. 48. (1) Cantitatea medie anuală de deşeuri selective recuperate în urma sortării, din Municipiul Suceava trebuie să fie conformă legislaţiei de mediu în vigoare, pe toata perioada de derulare a contractului, fiind o condiţie pentru confirmarea activităţii de sortare.

Gestiunea deşeurilor reciclabile rezultate în urma sortării îi revine  operatorului.

(2) Eficienta in sortare pentru punctul de sortare:

1. pentru deşeuri municipale fracţia umeda cantitatea de deşeuri valorificate/recuperate, netransportate la depozitare finala va reprezenta minim 20% din cantitatea totala de deşeuri municipale fracţia umeda acceptata in punctul de sortare (indicatorul se va determina anual);

2. pentru deşeuri municipale fracţia uscata cantitatea de deşeuri valorificate/recuperate, netransportate la depozitare finala va reprezenta minim 80% din cantitatea totala de deşeuri municipale fracţia uscata acceptata in punctul de sortare (indicatorul se va determina anual);

Art. 49 Având în vedere faptul că distanţa dintre Municipiul Suceava (sens girator intersecţie  b-dul 1 Decembrie 1918 cu str. Sofia Vicoveanca) şi  punctul de sortare propus de ofertant (maxim 25 km) - dus-întors, influenteaza activitatile de colectare si transport deşeuri municipale, cat si activitatea de transport a deşeurilor reziduale rezultate din sortare la depozitare finala, punctul de sortare va fi infiintat la o distanta de maxim 25 de km dus-intors de la sensul giratoriu intersecţie   b-dul 1 Decembrie 1918 cu str. Sofia Vicoveanca.

E. Transportul deşeurilor reziduale rezultate din sortare la depozitul conform Moara. Pana la deschiderea depozitului conform Moara, deşeurile reziduale rezultate din sortare se vor stoca în spatiul de stocare temporara din comuna Ipotesti, judetul Suceava

Art. 50. (1) Deşeurile reziduale rezultate din sortare vor fi transportate spre depozitare finala la depozitul conform Moara. Pana la deschiderea depozitului conform Moara, deşeurile reziduale rezultate din sortare vor fi transportate la spatiul de stocare temporara din comuna Ipotesti, judetul Suceava.

(2) Autovehicule si utilajele vor avea o stare tehnică şi de iîntretinere corespunzătoare circulatiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrefianţi sau lichide specifice şi vor fi personalizate cu o inscripţie, vizibilă pe cel putin două laturi ale sale, nu mai mică de 1 mp, care va conţine denumirea companiei de salubrizare, adresa şi numarul de telefon, precum şi un afiş publicitar al companiei de salubrizare adresat locuitorilor municipiului Suceava, în vederea constientizării acestora.

(3) Fiecare autovehicul va detine licenta de executie emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

(4) Personalul care deserveşte mijloacele auto folosite pentru transportul de deşeuri trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, să detina toate documentele de insotire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

(5) Operatorul trebuie sa aibă dotarea tehnica şi personal corespunzator pentru interventie în cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului.

(6) deşeurile reziduale provenite din sortare vor fi transportate la punctul final de depozitare cu

autospeciale dotate cu containere cu capacitate echivalenta de minim 18 mc şi remorci cu

containere cu capacitate echivalenta de minim 18 mc.

Art. 51. (1) Deşeurile municipale vor fi depozitate astfel:

- deşeurile reziduale vor fi evacuate la depozitul conform Moara.

- până la deschiderea depozitului conform Moara deşeurile rezultate după sortare vor fi transportate la spatiul de stocare temporara din comuna Ipotesti, judetul Suceava.

Art. 52. (1) Autoritatea publica locală a municipiului Suceava a estimat un necesar de autospeciale dotate cu containere cu capacitate echivalenta de minim 18 mc şi remorci cu containere cu capacitate echivalenta de minim 18 mc aşa cum sunt menţionate în Anexa 3. ,,Calculul necesarului de autospeciale şi echipamente pentru derularea serviciului de salubrizare menajera”.

(2) Este responsabilitatea operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea serviciilor din cadrul contractului să fie dotate cu echipamente obligatorii relevante, mecanisme de siguranţă, echipament de stingere a incendiilor etc. şi ca bena, şasiul, mecanismul de ridicare şi alte funcţii să fie folosite conform scopului lor.

(3) Fiecare vehicul folosit în derularea contractului trebuie să aibă marcaje obligatorii specifice operatorului, amplasate în locuri vizibile.

(4) Toate dotările, vehiculele şi echipamentele care vor fi asigurate de către operator, vor fi la dispoziţia exclusiva a acestuia la data începerii contractului.

Art. 53 - (1) Autospecialele vor fi încărcate astfel încât deşeurile sa nu fie vizibile şi sa nu fie posibila împrăştierea lor pe căile publice.

(2) Operatorul trebuie să se asigure ca deşeurile nu vor cădea în timpul transportului şi sa le acopere cu plasa, dacă va fi cazul. În cazul împrăştierii deşeurilor in timpul transportului pana la depozitul conform Moara, operatorul are obligaţia de a le îndepărta, manual sau cu ajutorul echipamentului de curăţat din dotare, astfel încât sa nu rămână nici un fel de deşeuri pe carosabil sau trotuar.

(3) Autospecialele vor avea o stare tehnica şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrefianţi, sau lichide, vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o inscripţie vizibila pe cel puţin doua laturi ale sale şi nu mai mica de 1 mp.

(4) Operatorul va respecta capacitatea maxima utila a vehiculului de transport şi se va conforma tuturor celorlalte reguli ale traficului.

(5) Numai şoferii calificaţi şi deţinătorii de permis de conducere vor putea conduce aceste vehicule şi utilaje. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Suceava.

(6) Operatorul are obligaţia de a utiliza platforme cu mărimea adecvată şi dotate corespunzător pentru parcarea vehiculelor. Niciun vehicul nu va fi parcat în zona publică atunci când nu e folosit.

Art. 54. (1) Operatorul va furniza autorităţii contractante o listă detaliată cu dotările, vehiculele şi echipamentele pe care intenţionează să le folosească pe timpul prestării serviciilor. Aceasta lista va include cel puţin următoarele elemente, pentru fiecare vehicul/echipament în parte:

-Tipul de vehicul (compactor/necompactor, cu încărcare frontala sau prin spate, etc)

-Greutatea utilă totală şi capacitatea de încărcare

-Capacitatea benei în metri cubi

-Documentaţia de conformare cu standardele relevante în domeniu

-Numărul de utilaje

-Modul de deţinere

(2) Numărul şi capacitatea vehiculelor aflate la dispoziţia operatorului vor fi permanent suficiente pentru efectuarea satisfăcătoare a serviciului, aceasta fiind obligaţia operatorului pe toată durata de derulare a contractului.

(3) Este exclusiv responsabilitatea Operatorului să furnizeze înlocuirea adecvată şi în timp util a tuturor echipamentelor, pentru a satisface complet toate cerinţele contractuale. În caz de defecţiune şi nefuncţionare, este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele în maxim 24 ore de la apariţia defecţiunii sau nefuncţionării, cu vehicule similare celor înlocuite.

Art. 55. (1) Cantitatea de deşeuri reziduale rezultate in urma sortarii deşeurilor municipale fracţia umeda este de maxim 80% din cantitatea colectata si predata la punctul de sortare, respectiv 76.800 mc compactati.

(2) Cantitatea de deşeuri reziduale rezultate in urma sortarii deşeurilor municipale fracţia uscata este de maxim 20% din cantitatea colectata si predata la punctul de sortare, respectiv 2.880 mc compactati.

(3) Operatorul va stabili propriu lui sistem de compactare.

(4) cantitatea estimată de deşeuri transportate la spaţiul de depozitare finală este de 79.680 mc compactaţi/an.

Art. 56. – (1) Având în vedere faptul că, Depozitul conform Moara nu este încă operaţional şi nu se cunoaşte costul depozitării, la ofertarea tariful pentru ,,încărcat, transportat, depozitat deşeuri reziduale nereciclabile de la punctul de sortare la punctul de depozitare finală"  se vor lua în considerare următoarele date:

- distanţa dintre Municipiul Suceava (sens girator intersecţie b-ul 1 Decembrie 1918 cu str. Sofia Vicoveanca) şi  Depozitul conform Moara este de 25 km (dus – întors).

- distanţa dintre Municipiul Suceava (sens girator intersecţie b-ul 1 Decembrie 1918 cu str. Sofia Vicoveanca) şi punctul de sortare ales de ofertant (maxim 25 km) – dus-întors.

- distanţa dintre Municipiul Suceava (sens girator intersecţie b-ul 1 Decembrie 1918 cu str. Sofia Vicoveanca) şi  Spatiul de stocare temporară Ipoteşti, jud. Suceava este de 25 km (dus – întors).

(2) Costul de depozitare al deşeurilor la punctul final de depozitare (Depozitul conform Moara sau la spaţiul de stocare temporara a deşeurilor din comuna Ipotesti, judetul Suceava, funcţionabil până la deschiderea Depozitul conform Moara), va fi suportat de Autoritatea publică locală, în baza unui contract care va fi încheiat, o dată cu concesionarea serviciului de salubritate menajeră, cu operatorul care administrează spaţiu temporar de stocare sau depozitul conform Moara.

Art. 57. (1) Pentru colectarea deşeurilor municipale sunt utilizate, în general, autogunoiere compactoare. Operatorul câştigător al licitaţiei de colectare a deşeurilor municipale din municipiul Suceava este cel care va achiziţiona vehiculele, recuperând apoi costurile prin tarifele încasate.

(2) Autoritatea publica locală a municipiului Suceava a estimat un necesar de autogunoiere compactoare cu capacităţi medii de 15 mc şi alte utilaje, aşa cum sunt menţionate în Anexa 3. ,,Calculul necesarului de autospeciale şi echipamente pentru derularea serviciului de salubrizare menajera”.

Art. 58. – Operatorul va obţine şi  va menţine pe toată perioada de execuţie a Serviciilor:

- licenţa pentru operarea tuturor serviciilor incluse în Contract, emisa de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi  Publice (ANRSC).

- orice permis, licenţă sau autorizaţie, inclusiv autorizaţia de funcţionare şi autorizaţia de mediu, care sunt obligatorii conform legii.

Depozitarea deşeurilor municipale

Art. 59. (1) Deşeurile municipale (fracţia umedă si fractia uscata) colectate de la utilizatori din municipiul Suceava vor fi transportate la Punctul de sortare.

(2) Deşeurilor reziduale rezultate din sortare vor fi transportate la depozitul conform Moara. Pana la deschiderea depozitului conform Moara, deşeurile reziduale rezultate din sortare se vor stoca în spatiul de stocare temporara din comuna Ipotesti, judetul Suceava

(3) Deplasarea se va efectua pe cel mai scurt traseu admis fără staţionări intermediare.

Programe educationale

Art. 60. (1) Operatorul elaborează şi implementează cel puţin odată pe an programe educationale care sa conducă la conştientizarea elevilor din toate instituţiile de învăţământ din municipiul Suceava privind colectarea selectiva;

(2) Operatorul elaborează şi implementează de cel puţin 4 ori pe an activităţi de educare, informare şi diseminare în rândul populaţiei şi agenţilor economici despre colectarea selectiva la nivelul municipiului Suceava.

Art. 61. (1) Scopul şi obiectivele programelor educationale:

- diminuarea cantităţii de deşeuri menajere generate de populaţiei;

- economisirea resurselor naturale;

- ridicarea nivelului de conştientizare al elevilor şi cetăţenilor, schimbarea de atitudine şi comportament privind colectarea selectiva a deşeurilor municipale;

- sprijinirea elevilor pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţele din domeniul ecologiei şi a protecţiei mediului;

- stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care sa contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte (colectarea materialelor refolosibile, recoltarea plantelor medicinale şi a fructelor benefice sănătăţii, îngrijirea spatiilor verzi, cultivarea plantelor, economisirea apei şi a energiei electrice);

- educarea capacităţii de a ocroti şi respecta natura;

- cunoaşterea, respectarea şi implementarea regulilor privind Reciclarea, Refolosirea şi Reducerea deşeurilor;

- formarea unui comportament civic, etic şi a deprinderilor de păstrare şi iubire a naturii.

Art. 62. Pentru ca un sistem de management al deşeurilor municipale sa fie eficient şi sa funcţioneze în mod corespunzător este important ca populaţia sa înţeleagă, sa-l sprijine şi sa participe activ la realizarea lui. Succesul unor sisteme de reciclare se bazează aproape în întregime pe sprijinul venit din partea utilizatorilor sai.

Pentru a evita aruncarea deşeurilor reciclabile împreuna cu cele municipale este importanta sensibilizarea opiniei publice şi stimularea dorinţei de a gestiona deşeurile corespunzător, cat şi introducerea unor stimulente economice şi juridice prin care se poate schimba comportamentul populaţiei.

În stabilirea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice, trebuie luate în considerare următoarele masuri:

- alegerea grupurilor ţintă (vârsta, sex, date demografice);

- alegerea obiectivelor care trebuie realizate (sensibilizarea opiniei publice, motivare, extinderea zonala, reducerea impactului de mediu, etc.)

- alegerea mediului de comunicare (televiziune, radio, internet, ziare, reviste, pliante, broşuri, comunicare personala, comunicare în aer liber, etc.)

- alegerea programului de comunicare (calendar, durata, periodicitate, etc.)

- definirea bugetului de comunicare (cine plăteşte, cat de mult, unde se alocă)

- monitorizare şi feedback;

- evaluare şi ajustări

(1) Pentru sensibilizarea şi conştientizarea opiniei publice se folosesc o serie de instrumente intre care amintim:

a) organizarea de activităţi pentru a atrage atenţia mediilor de informare în masa în legătură cu proiectul:

- publicare de articole în ziare;

- comunicate de presa;

- discursuri;

- aparaţiei la programe radio şi TV;

anunţuri de servicii publice.

b) realizarea şi actualizarea permanenta a unor pagini de internet pe care se publica informaţii adresate publicului larg şi şi publicului avizat;

c) publicarea de afişe, distribuţie flyere şi participarea la expoziţii;

d) organizarea de concursuri (de cultura generala pe parte de protecţie a mediului înconjurător, de colectare selectiva, de reciclare) atât pentru elevi, cat şi pentru populaţia larga (eventual, concursuri destinate: asociaţiilor de proprietari; micilor agenţi economici, de la parter de bloc; marilor agenţi economici cu activitate pe parte industriala, generatoare de deşeuri)

e) organizarea săptămânii “porţilor deschise”, care sa se adreseze atât elevilor, cat şi cetăţenilor simpli (eventual, prima ediţie poate fi destinata familiilor angajaţilor şi reprezentanţilor mass-media), acţiune organizata la locaţiile exploatate de operator, dar şi pe teren (pe traseul realizat de maşinile de colectare a deşeurilor municipale)

f) implicarea activa în săptămâna “şcoala altfel”, în vederea diseminării bunelor practici legate de colectarea selectiva în rândul elevilor - vizite tematice, acţiune de curăţenie cu colectare selectiva în spatii publice (parcuri, lacuri, râuri)

g) participarea la training-uri organizate pentru pregătirea forţei de munca.

Cea mai mare provocare pentru societate este informarea şi conştientizarea populaţiei, ceea ce implica o schimbare de mentalitate la nivel social profunda

Se vor întreprinde acţiuni pentru ca fiecare cetăţean sa înţeleagă ca orice efort contează şi ca într-o societate unde expresia “lasă că merge şi asa “ este universal valabila, se simte nevoia unei schimbări de mentalitate.

(2) Obiectivele mesajului care urmează sa fie comunicat:

a) Reducerea. Refolosire. Recuperare

b) Ce este reciclarea?

c) De ce sa reclicam hârtia şi plasticul?

d) Cum reciclam hârtia şi plasticul?

Mesajul va fi elaborat într-o maniera care sa încurajeze primirea de feedback de la grupul ţintă. Grupul ţintă are ocazia sa pună întrebări, sa caute lămuriri, sa contribuie cu idei.

(3) Căile şi mijloacele pentru comunicarea interactiva sunt:

- conversaţii euristice şi frontale

- scrise (materiale promoţionale, pliante, reviste, chestionare, etc.)

- vizualizare (proiecţie powerpoint)

- digitale (CD-uri)

- online (website-uri interactive)

- newsletter periodic (trimestrial) care sa promoveze bunele practici pe înţelesul cetăţenilor nespecialişti în domeniu

(4) Campania va fi împărţită în următoarele categorii:

- Creşterea gradului de conştientizare publica – seminarii şi întâlniri pentru profesori şi elevi, prezentări video;

- Activităţi de colectare separata a deşeurilor – evenimente cu premii;

- Activităţi de creaţie – concursuri (desen, etc)

Art. 63. Necesarul de materiale

| Nr. Crt | Materiale | UM | Cantitate | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proiector digital | buc/contract | 1 |  |
| 2. | Ecran proiecţie cu trepied | buc/contract | 1 |  |
| 3. | Laptop | buc/contract | 1 |  |
| 4. | Aparat foto digital | buc/contract | 1 |  |
| 5. | Aparat de filmat digital | buc/contract | 1 |  |
| 6. | Pixuri | buc/an | 1.500 |  |
| 7. | Orare şcolare | buc/an | 2.500 |  |
| 8. | Pliante (colectare selectiva şi DEEE) | buc/an | 2.500 |  |
| 9. | Postere (colectare selectiva si DEEE) | buc/an | 2.500 |  |
| 10. | CD – uri prezentare | buc/an | 100 |  |
| 11. | Brelocuri | buc/an | 200 |  |
| 12. | Insigne | buc/an | 2.500 |  |
| 13. | Sepci | buc/an | 500 |  |
| 14. | Tricouri | buc/an | 500 |  |
| 15. | Alte materiale - diplome | buc/an | 100 |  |

Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor municipale

Art. 64. (1) Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor municipale presupune realizarea următoarelor:

a) întreţinerea/reabilitarea, igienizarea, punctelor supraterane de colectare existente, a deşeurilor municipale produse de populaţie, pana la realizarea platformelor subterane şi a platformelor semiîngropate de colectare a deşeurilor municipale.

b) realizarea/amenajarea a minim 30 de puncte speciale supraterane de colectare a deşeurilor reciclabile pentru populaţie în zonele aglomerate şi comerciale dotate cu 4 eurocontainere speciale de 2,5 mc pentru hârtie, plastic, sticlă şi metal.

c) realizarea/amenajarea unui număr de minim 100 platforme subterane cuprinzând 4 eurocontainere de 1,1 mc,din care 3 eurocontainere pentru fracţia umedă şi 1 eurocontainer pentru fracţia uscată

d) realizarea/amenajarea unui număr de minim 100 de platforme semiîngropate pentru colectarea deşeurilor municipale generate de utilizatorii din municipiul Suceava.

e) - întreţinerea/reabilitarea, periodică a tuturor punctelor subterane şi a platformelor semiîngropate de colectare a deşeurilor municipale, cel puţin de două ori pe an,

f) igienizarea  periodică a tuturor punctelor subterane şi a platformelor semiîngropate de colectare a deşeurilor municipale, cel puţin o dată pe săptămână

g) dotarea minima cu containere ,conform caietului de sarcini.

h) realizarea de programelor educationale,

i) dotarea locuinţelor individuale cu europubele de minim 120 l, pentru fracţia umedă şi uscată, inscripţionate corespunzător,

j) infiintarea punctului de sortare,

k) realizarea investiţiilor prevăzute în Caietul de sarcini.

(2) Realizarea/amenajarea a minim 30 de puncte speciale supraterane de colectare a deşeurilor reciclabile pentru populaţie în zonele aglomerate şi comerciale dotate cu 4 eurocontainere speciale de 2,5 mc din care 1 eurocontainer pentru hârtie de culoare albastra, 1 eurocontainer pentru sticla de culoare verde, 1 eurocontainer pentru mase plastice de culoare galbena şi 1 eurocontainer pentru metale de culoare gri, prin realizarea unor platforme betonate împrejmuite. Amenajarea punctelor supraterane de colectare a deşeurilor reciclabile se va realiza de către operator etapizat, în primele 6 luni de la data semnării contractului;

(3) În propunerea tehnică va fi prezentat în mod obligatoriu Manualul de Operare a Serviciului, lipsa acestuia ducând la descalificarea propunerii tehnice.

(4) Locaţiile propuse vor fi aprobate de către Autoritatea publica a municipiului Suceava, împreună cu ofertantul câştigător şi sunt prevazute în Anexa 1d şi Anexa 1e şi în planul de situaţii anexat.

(5) Suprafeţele de teren necesare pentru realizarea platformelor subterane şi a platformelor semiîngropate vor fi date în administrarea operatorului pe toată durata contractului de delegare.

Operatorul are dreptul de a realiza şi în alte locaţii, cu aprobarea Autorităţi publice a municipiului Suceava, platforme subterane şi platforme semiîngropate, numărul total de 200 este minimul pe care operatorul trebuie sa le realizeze. Certificatele de urbanism şi toate avizele necesare realizării şi exploatării platformelor subterane si a platformelor semiingropate de colectare a deşeurilor municipale intra în obligaţia operatorului.

# CAPITOLUL IV – Aspecte procedurale

    - Perioada de mobilizare şi data programată pentru începere

Art. 65. - (1) Perioada de mobilizare reprezinta perioada dintre data semnării contractului şi data de începere a activităţii şi va fi de maxim 60 de zile de la semnarea contractului. În timpul perioadei de mobilizare, Operatorul, de comun acord cu autoritatea publica locala a municipiului Suceava, va anunţa generatorii de deşeuri, în legătura cu detaliile lor servicii de baza care fac obiectul Contractului şi va planifica introducerea etapizata a serviciilor.

(2) Data de începere stabilita este definita în Programul de Execuţie a Serviciilor (Anexa la Contract) care va fi pregătit de operator şi va fi înaintat spre aprobare Autorităţii publice locale a municipiului Suceava în termen de 28 de zile de la data semnării contractului, iar Autoritatea publica locala a municipiului Suceava urmează sa se pronunţe asupra acestui program în termen de 28 de zile de la data primirii, dar fără a depăşi termenul de 60 de zile al perioadei de mobilizare. Refuzul Autoritatea publica locala a municipiului Suceava  de aprobare a programului trebuie fundamentat pe motive ce ţin de nerespectarea caietului de sarcini, Regulamentului serviciului, reglementarilor specifice serviciului de salubrizare.

(3) Programul de execuţie cuprinde, fără a se limita la, următoarele informaţii: Programul de lucru pe activităţi (colectare deşeuri municipale, colectare deşeuri reciclabile pe fracţiuni, etc) şi categorii de utilizatori (populaţie, agenţi economici şi instituţii), Programul de întreţinere a platformelor de colectare, Programul de spălare recipienţi, Program de conştientizare publica propus, Sistemul informaţional implementat, Manuale de funcţionare şi întreţinere, Programul de monitorizare (inclusiv traseele planificate pentru fiecare vehicul), Programul de training şi calificare pentru personalul operaţional şi de supraveghere; Manualul de asigurare a calităţii; Planul de gestionare a mediului.

(4) În timpul perioadei de mobilizare (maxim 60 zile de la semnarea contractului), operatorul va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a Serviciilor.

În acest sens, operatorul:

- va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare desfăşurării serviciilor conform legislaţiei în vigoare;

-  va prelua utilajele şi echipamentele de la Autoritatea publica locala a municipiului Suceava: punctele de colectare şi alte echipamente şi unităţi puse la dispoziţie de Autoritatea publica locala a municipiului Suceava, dacă este cazul

- va eticheta corespunzător şi va distribui eurocontainerele destinate colectării deşeurilor pe fracţiuni, în punctele de colectare şi va asigura echiparea standard a punctelor de colectare, după caz;

- va achiziţiona orice vehicule, utilaje şi echipamente pe care le considera necesare punerii în aplicare a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor;

- va angaja şi va instrui personalul necesar;

- va obţine acces la orice platforme, facilităţi şi locaţii necesare pentru prestarea serviciilor;

- cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza Autoritatea publica locala a municipiului Suceava traseele planificate şi stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajaţi pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităţilor. Hărţile vor fi la o scara adecvata. Rutele şi orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate şi siguranţa, ţinând seama de nivelul de zgomot şi asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme. Traseele şi orarul de parcurs vor fi coordonate în funcţie de orarul de funcţionare a punctului de sortare şi al generatorilor de deşeuri (instituţii publice);

- cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va trimite Autoritatea publica locala a municipiului Suceava  manualele şi documentele specificate la Secţiunea a 6-a, punctul (3) din prezenta documentaţie. Aceste manuale vor fi revizuite anual, actualizate şi republicate de cate ori va fi necesar.

Operatorul  îşi va finaliza în timp util obligaţiile prevazute în prezenta Secţiune conform cu Programul de Execuţie a Serviciilor şi va anunţa Autoritatea publica locala a municipiului Suceava de orice abateri anticipate sau efective de la datele stipulate în Programul de Execuţie a Serviciilor imediat ce va fi posibil, explicând toate motivele existente.

(5) Operatorul va accepta amendarea Programului de execuţie a serviciului şi a cerinţelor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini ori de cate ori va fi necesar, ca urmare a modificării regulamentelor locale privind gestionarea deşeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari naţionale.

    - Legislaţia aplicabila

    - Art. 66. - (1) Serviciile furnizate de către operator vor fi în deplin acord cu toate legile generale şi specifice româneşti. Acestea includ, dar nu se limitează la, următoarele:

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- O.G. nr. 43/1997 privind starea drumurilor (Anexa nr. 2), cu modificările şi completările ulterioare

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare - asigura cadrul legislativ şi instituţional unitar în domeniul serviciilor publice din România cu privire la obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, - stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciului public de salubrizare al localităţilor; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

- H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiunea de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor - reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prestate de operatori;

- orice alt act normativ specific activităţilor prestate, în vigoare la data publicării în SEAP a acestei documentaţii precum şi apărute pe parcursul desfăşurării contractului.

(2) Lista standardelor relevante în domeniu include, fără a se limita la, următoarele:

- SR EN 1501-1:2012 : Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a eurocontainerelor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate

- SR EN 1501-2+A1:2010: Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a eurocontainerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea laterală

- SR EN 1501-3:2008: Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a eurocontainerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală

- SR EN 1501-4:2008: Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a eurocontainerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor

- SR EN 1501-5:2012:Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a eurocontainerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor

- SR EN 1501-1+A2:2010: Bene pentru deşeuri municipale şi dispozitive asociate de ridicare a eurocontainerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 1: Bene cu încărcare prin partea din spate

(3) Operatorul vor respecta şi regulamentele locale şi regionale privind gestionarea deşeurilor (Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Suceava, Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor), dacă acestea nu contravin prevederilor din prezentul Caiet de Sarcini sau din Condiţiile Contractuale, caz în care acestea din urma prevalează.

(4) Operatorul este responsabil, împreună cu Autoritatea publica locala a municipiului Suceava de îndeplinirea ţintelor şi obiectivelor privind gestionarea deşeurilor, asa cum sunt ele stabilite şi asumate prin legislaţia cadru în domeniu.

(5) Autoritatea publica locala a municipiului Suceava în colaborare cu operatorul, va monitoriza generatorii de deşeuri municipale cu privire la respectarea regulamentelor referitoare la sistemul de management al deşeurilor municipale, evacuarea neautorizata şi gestionarea altor tipuri de deşeuri decât cele care fac obiectul Contractului. Autoritatea publica locala a municipiului Suceava, luând act de nerespectarea regulamentelor de către generatorii de deşeuri, inclusiv utilizarea deficitara a sistemului de către  utilizatori, după cum va fi identificata de operator, va lua masurile necesare în vederea respectării acestora.

    - Monitorizarea serviciului de salubrizare

Art. 67 - (1) Autoritatea Contractanta va controla îndeplinirea Serviciilor şi va tine cont de efectuarea lor când va aproba plăţile către operator.

(2) Operatorul va coopera cu Autoritatea publica locala a municipiului Suceava pentru a controla şi monitoriza Serviciile şi va permite Autoritatea publica locala a municipiului Suceava sa inspecteze toate rapoartele şi documentele deţinute de operator referitoare la Servicii, sa inspecteze echipamentele, vehiculele şi utilajele, inclusiv piesele de rezerva, magazii şi ateliere de reparaţii, parcaje şi garaje utilizate de Operator.

(3) Autoritatea publica locala a municipiului Suceava va fi informata de către operator şi poate participa la orice inspecţie stabilita de alte autorităţi.

(4) Autoritatea publica locala a municipiului Suceava va monitoriza prestarea serviciilor, în baza parametrilor de performanta.

(5) Stabilirea şi confirmarea prestaţiei se face astfel:

a) pentru deşeurile municipale (fracţia umedă) confirmarea cantităţilor de lucrării (mc compactaţi) se face pe baza formularului de încărcare-descarcare, întocmit în 3 exemplare, emis de către operator, verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava.

b) pentru deşeurile municipale (fracţia uscată) confirmarea cantităţilor de lucrării (mc compactaţi) se face pe baza formularului de încărcare-descarcare, întocmit în 3 exemplare, emis de către operator, verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava

c) pentru deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, confirmarea cantităţilor de lucrării (mc) se face pe baza formularului de încărcare-descarcare, întocmit în 2 exemplare, emis de către operator şi verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava.

d)  pentru deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, confirmarea cantităţilor de lucrării (mc) se face pe baza formularului de încărcare-descărcare, întocmit în 2 exemplare, emis de către operator şi verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava.

e) pentru sortarea deşeurile municipale (fracţia umedă) confirmarea cantităţilor de lucrării (mc compactaţi) se face pe baza formularului de încărcare-descarcare, întocmit în 3 exemplare, emis de către operator, verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava

f) pentru sortare deşeurile municipale (fracţia uscată) confirmarea cantităţilor de lucrării (mc compactaţi) se face pe baza formularului de încărcare-descarcare, întocmit în 3 exemplare, emis de către operator, verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava

c) pentru transportul deşeurilor reziduale rezultate din sortare confirmarea cantităţilor de lucrării (mc compactaţi) se face pe baza formularului de încărcare-descarcare, întocmit în 3 exemplare, emis de către operator, verificat de către reprezentantul autorizat al Primăriei municipiului Suceava şi vizate de către operatorul Depozitului conform Moara. Pana la deschiderea depozitului conform Moara formularele de incarcare-descarcare vor fi vizate de catre operatorul spatiului de stocare temporara din comuna Ipotesti, judetul Suceava

  - Parametrii de performanţă şi penalităţi

Art. 68. - (1) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalităţi/sancţiuni contravenţionale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare,  Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului.

(2) Parametrii de perfomanţă ai contractului de servicii includ:

- Prestarea de servicii pentru toţi utilizatorii din municipiul Suceava, conform prevederilor contractuale

- Colectarea la timp a deşeurilor şi golirea eurocontainerelor conform programului de lucru

- Soluţionarea corespunzătoare şi în cel mai scurt timp a tuturor plângerilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la utilizatori şi Autoritatea publica locala a municipiului Suceava

- Întreţinerea şi igienizarea corespunzătoare a eurocontainerelor

- Înlocuirea la timp a eurocontainerelor pierdute sau stricate

- Utilizarea exclusiv a vehiculelor de transport conforme şi care respecta cerinţele prezentului Caiet de sarcini

- Menţinerea în permanentă a curăţeniei şi igienei în zona punctelor de colectare

- Iniţierea şi derularea de campanii periodice de informare şi conştientizare a publicului, minim 7 zile trimestrial.

- Raportarea şi comunicarea cu Autoritatea publica locala a municipiului Suceava, conform reglementărilor în vigoare

(3) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale, caietul de sarcini, Regulamentul serviciului şi reglementările aplicabile.

    - Comunicarea

Art. 69. - (1) Comunicarea cu Autoritatea contractanta (Autoritatea publica locala a municipiului Suceava). Operatorul va informa Autoritatea Contractanta imediat referitor la orice problema care afectează sau poate afecta prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situaţiei. Numai ordinele scrise date de către Autoritatea Contractanta vor fi obligatorii.

(2) Comunicarea cu utilizatorii. Autoritatea publica locala a municipiului Suceava va informa utilizatorii sa i se adreseze orice solicitare oficiala privind Serviciile prestate şi operatorului spre a fi luata în considerare.

De asemenea, solicitările pot fi adresate direct operatorului care va avea obligaţia de a înregistra orice solicitare şi de a răspunde utilizatorilor.

Art. 70. – (1) Operatorul va tine cont de toate reclamaţiile primite, indiferent de sursa şi va proceda la soluţionarea acestora.

(2) În vederea primirii reclamaţiilor precum şi pentru informaţiile publice, operatorul va amenaja şi va opera un birou de lucru cu publicul. Operatorul va instala şi va opera suficiente linii telefonice cu serviciu non-stop sau cu mesagerie la birourile mai sus menţionate pentru înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor publice. Biroul va avea cel puţin un angajat în timpul orelor de lucru în care se efectuează serviciile. Biroul va dispune de asemenea şi de un cont de posta electronica/e-mail.

(3) Operatorul va înregistra toate reclamaţiile primite şi acţiunile întreprinse în aceste cazuri şi le va păstra în arhiva proprie, pe toată durata desfăşurării Contractului. Operatorul trebuie să completeze toate reclamaţiile (scrise cât şi verbale) cu data, numele reclamantului, o descriere detaliată a motivului, acţiunea planificata, data planificata pentru îndeplinirea acţiunii, data executării acţiunii şi indicarea finalizării ei.

(4) Operatorul va răspunde la toate reclamaţiile într-o maniera politicoasa, prompta şi eficienta într-un timp cat mai scurt, dar nu mai târziu de 30 zile. Operatorul va verifica într-un timp cat mai scurt veridicitatea fiecărei reclamaţii în parte şi, dacă va fi cazul, va lua masuri urgente de remediere a situaţiei.

(5) Operatorul va înregistra şi păstra reclamaţiile şi în format electronic, într-o maniera care sa faciliteze accesul de la distanta al unor terţe părţi şi astfel încât Autoritatea Contractanta şi delegaţii sai sa poată accesa oricând informaţiile.

(6) Împreuna cu Autoritatea Contractanta, Operatorul va coordona rezolvarea tuturor problemelor care apar în relaţia cu ceilalţi operatori din sistem.

(7) Dacă operatorul nu poate presta serviciile pe motiv de forţă majoră, exemplu: greve, închiderea unităţii sau alte incidente similare care nu pot fi atribuite acestuia sau cauzate de fenomene naturale extraordinare, incendii sau similar, Autoritatea publica locala a municipiului Suceava trebuie informat în maxim o oră de la sesizarea evenimentului. Dacă Autoritatea publica locala a municipiului Suceava va decide să întrerupă activitatea de colectare, operatorul va relua prestarea serviciilor de îndată ce condiţiile ii permit. Operatorul va trebui să colecteze deşeurile acumulate atunci când situaţia reintră în normalitate.

(8) Operatorul nu va fi despăgubit în cazul influentei asupra serviciilor a vremii şi/sau a condiţiilor de trafic, de exemplu (fără a se limita la) condiţii de iarnă, trafic congestionat şi devieri de drumuri cauzate de lucrări.

    - Şedinţe şi raportări

Art. 71. – (1) Sedinţe de management al Serviciilor. Operatorul va organiza şedinţe de management cu Autoritatea publica locala a municipiului Suceava privitor la prestarea Serviciilor. Acestea vor avea loc:

- Lunar, în timpul perioadei de mobilizare precum şi în primele 6 luni de la data de începere.

- Trimestrial, după 6 luni de la data de începere; şi

- La solicitarea Autoritatea publica locala a municipiului Suceava sau a Operatorului.

(2) Sistemul informaţional. Operatorul va instala, utiliza şi întreţine un sistem informaţional computerizat pentru stocarea şi procesarea datelor operaţionale. Pentru anumite date, sistemul IT va facilita accesul de la distanta a terţelor părţi, astfel încât Autoritatea publica locala a municipiului Suceava şi delegaţii săi să poată accesa datele oricând. Sistemul informaţional va fi capabil sa producă rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi anuale prin procesarea numărului de intrări zilnice.

Autoritatea publica locala a municipiului Suceava va avea acces la aceste date conform prevederilor contractuale şi ale prezentului caiet de sarcini. Cerinţele exacte ale sistemului vor fi stabilite împreună cu Autoritatea publica locala a municipiului Suceava în timpul implementării. Sistemul informaţional va fi implementat în timpul perioadei de mobilizare şi va fi gata la data de începere a activităţii.

(3) Cu cel mult 14 zile înainte de data de începere Operatorul va transmite Autoritatea publica locala a municipiului Suceava următoarele manuale, planuri, documente :

1. Manuale de funcţionare şi întreţinere

Aceste manuale vor include cel puţin următoarele:

- structura organizaţională şi răspunderi;

- programe de întreţinere şi consumabile necesare unei bune funcţionări a unităţilor;

- regulamente de siguranţă;

- controale de rutina şi planificări în situaţii de urgenta;

- lista cu piesele de rezerva şi uzura recomandate;

- programe de funcţionare şi conceptul general de funcţionare;

2. Programul de monitorizare;

3. Programul de training şi calificare pentru personalul operaţional şi de supraveghere;

4. Manualul de asigurare a calităţii;

5. Planul de gestionare a mediului;

6. Planul de lucru care să descrie cel puţin:

- Traseele de colectare pentru fiecare vehicul în parte

- Informaţii despre personalul alocat

- Informaţii concrete cu săptămânile şi zilele de colectare precum şi cu timpul necesar colectării, pe durata unui an, pentru fiecare client individual.

- Schemă pentru curăţarea eurocontainerelor

Planurile şi programele sunt obligatorii odată cu intrarea în vigoare a contractului.

Planul de lucru trebuie revizuit cel puţin o dată în fiecare an, în funcţie de revizuirea planului tarifar. Revizuirea planului va include cel puţin:

- Revizuirea şi modificările sugerate ale traseelor de colectare

- Revizuirea şi modificările sugerate ale zilelor de colectare

- Revizuirea şi modificările sugerate ale numărului de eurocontainere din punctele de colectare

- Frecvenţa de golire a eurocontainerelor pentru deşeuri municipale şi reciclabile.

Numărul de eurocontainere şi frecvenţa golirii lor trebuie să reflecte cantităţile de deşeuri produse. Operatorul trebuie să verifice mereu dacă eurocontainerele au un volum suficient pentru depozitarea deşeurilor şi ca acestea să nu fie umplute până la refuz niciodată. Pe de altă parte, volumul containerului şi frecvenţa de colectare trebuie planificată pentru a se atinge un nivel corespunzător de umplere a eurocontainerelor pentru o operare economică a lor în sistemul de colectare.

(4) Înainte de data de începere (în timpul perioadei de mobilizare) operatorul va furniza Autoritatea publica locala a municipiului Suceava următoarele:

- Un raport lunar al stadiului mobilizării;

- Programul de întreţinere şi reparaţii pentru clădirile, utilajele şi echipamentele aflate în dotare – proprii sau puse la dispoziţie de către Autoritatea publica locala a municipiului Suceava;

- Programul de intervenţie în situaţii de urgenta;

- Programul de Sănătate şi Securitate în Munca pentru fiecare clădire/instalaţie aflata în gestiune;

- Detalii despre implementarea sistemului informaţional, inclusiv despre sistemul de gestiune al plângerilor şi reclamaţiilor.

(5) Rapoarte şi procese verbale după data de începere

1. Raportări zilnice, stabilirea şi confirmarea cantităţilor de lucrări

Următoarele rapoarte vor fi disponibile, accesibile şi la dispoziţia Autoritatea publica locala a municipiului Suceava, după caz:

- Rapoarte zilnice privind cantităţile de lucrări efectuate;

- Înregistrări ale problemelor, întreruperilor programate şi neprogramate, defecţiuni şi accidente, activităţi de reparaţie precum şi timpul de oprire al autospecialelor sau unor subansamble ale acestora, natura fiecărei defecţiuni şi activităţile de reparaţie/ întreţinere, înlocuiri ale vehiculelor, utilajelor, eurocontainerelor sau personalului, condiţii meteo, etc.;

- Registre ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la autospeciale sau alte vehicule, puncte de colectare şi eurocontainere;

- Lista cu zonele şi traseele unde personalul operatorului nu a reuşit sa colecteze deşeurile din cauza imposibilităţii de parcare şi revenirea la respectivele locaţii;

- Rapoarte pentru deşeurile necolectate;

- Cantităţi, pe greutatea deşeurilor solide colectate, pentru fiecare traseu de colectare propus/vehicul

- Registre cu reclamaţii, înştiinţări şi probleme apărute şi soluţiile acestora;

- Diverse (probleme neobişnuite, dispute, accidente de munca, situaţii de urgenţă, reclamatii, instiintari si probleme aparute si solutiile acestora, etc.);

- Servicii neprogramate suplimentare;

- Orice alte rapoarte şi procese verbale solicitate de Autoritatea publica locala a municipiului Suceava.

2. Rapoarte lunare

Un raport lunar al prestării Serviciilor va face parte din documentele de facturare lunare trimise în decurs de zece (10) zile la sfârşitul fiecărei luni şi conţinând următoarele:

- Cuprinsul rapoartelor/proceselor verbale zilnice din timpul perioadei de raportare;

- Raport lunar cumulat al prestării Serviciilor;

- Servicii neprogramate suplimentare.

Conţinutul exact al acestui raport va fi stabilit de Autoritatea publica locala a municipiului Suceava  înainte de data de începere.

3. Rapoarte trimestriale

Rapoartele trimestriale vor fi trimise în prima luna după perioada de trei luni (odată cu data de începere) cu cel puţin 2 (doua) zile înainte de şedinţa trimestriala de management al Serviciilor. Aceste rapoarte vor include informaţii referitoare la prestarea Serviciilor pe perioada de raportare conform solicitărilor Autoritatea publica locala a municipiului Suceava, cumulate pe luni, inclusiv, după caz:

- Informaţii despre vehicule (separat pentru fiecare vehicul):

a) Zile utilizare/ neutilizate;

b) Motivele neutilizării vehiculelor;

c) Încărcături nete medii;

d) Distanta parcursa;

e) Înlocuiri ale vehiculelor, eurocontainerelor şi personalului;

f) Înregistrarea problemelor, avariilor, defecţiunilor, etc;

- Starea eurocontainerelor şi a punctelor de colectare pentru fiecare comuna, oraş şi municipiu:

a) Numărul şi tipul eurocontainerelor plasate;

b) Numărul eurocontainerelor reparate;

c) Numărul eurocontainerelor înlocuite;

d) Numărul eurocontainerelor furate, distruse şi avariate;

e) Numărul punctelor de colectare avariate şi reparate;

f) Numărul punctelor de colectare care au trebuit mai întâi sa fie curăţate înainte ca vehiculul sa ajungă la eurocontainere.

- Personal

a) Numărul de membri ai personalului angajaţi pentru colectare, şi altele;

b) Înlocuiri;

- Reclamaţii/plângeri/sesizări şi acţiuni intreprinse pentru soluţionarea acestora;

- Statistici referitoare la colectarea deşeurilor:

- Cantitate totala de deşeuri municipale colectate;

- Cantitate totala de deşeuri colectate;

- Cantitatea de deşeuri municipale colectate;

- Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate, pe fracţiuni

- Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate;

- Cantitatea de deşeuri din deşeuri municipale colectate;

- Cantitatea de DEEE colectata;

- Cantităţi de deşeuri colectate din locuri neamenajate/ nepermise;

- Deşeuri respinse la colectare şi cauzele respingerii;

- Diverse

1) Colectări neefectuate;

2) Informaţii despre siguranţa şi securitate;

3) Situaţii speciale;

4) Alte activităţi;

5) Dispute.

4. Raport anual

Un raport anual bine documentat va fi emis acoperind aceleaşi subiecte ca cele detaliate în rapoartele trimestriale, nu mai târziu de sfârşitul primei luni a anului următor pentru anul anterior. Toate rapoartele şi documentele solicitate pe durata Contractului vor fi remise Autorităţi publice locale a municipiului Suceava  în doua (2) exemplare şi în format digital.

(6) Alte solicitări de informaţii. Autoritatea publica locala a municipiului Suceava  îşi rezerva dreptul de a solicita diferite informaţii ulterioare incluse în rapoarte.

(7) Pentru orice schimbare, îmbunătăţire sau extindere a oricărui amplasament precum şi pentru înlocuirea pieselor principale şi modificări aduse vehiculelor, utilajelor, eurocontainerelor şi personalului, operatorul va notifica Autoritatea publica locala a municipiului Suceava în prealabil, iar în cazul în care aceste operaţiuni vizează bunurile puse la dispoziţia operatorului de către Autoritatea publica locala a municipiului Suceava  operarea modificărilor se va realiza cu aprobarea prealabila a Autoritatea publica locala a municipiului Suceava .

Operatorul va actualiza permanent documentaţia completa a platformelor, vehiculelor, utilajelor, echipamentelor şi personalului pe toată durata Contractului.

(8) În cazul în care piese ale vehiculelor şi utilajelor sunt dezafectate sau avariate iremediabil şi necesita înlocuire, operatorul va pune la dispoziţia Autoritatea publica locala a municipiului Suceava lista sau raportul modificat cu toate piesele înlocuite şi înlocuitoare.

  - Programul de lucru

Art. 72. – (1) În planificarea Serviciilor, Operatorul va respecta legislaţia naţională, regională şi locală referitoare la programul de lucru al angajaţilor.

(2) Programul de colectare va fi zilnic, 7 zile pe săptămână începând cu ora 5:00.

(3) Operatorul va modifica orarele de lucru în funcţie de zilele de sărbători legale, de cate ori va fi necesar, pentru a putea colecta deşeurile produse în zilele de sărbători  legale, cu înştiinţarea şi aprobarea prealabila a Autorităţi publice locale a municipiului Suceava.

(4) În planificarea traseelor, operatorul va lua în considerare programul de funcţionare al Punctului de sortare.

(5) Operatorul va presta Serviciile şi va respecta cu stricteţe un program regulat de lucru, iar orarul detaliat al Serviciilor va fi cuprins în Programul de Execuţie al Serviciilor şi va fi adus la cunoştiinţa populaţiei. Când sunt necesare modificări ale Programului de execuţie al Serviciilor în afara orarului de lucru, operatorul va opera aceste modificări în modul cel mai practic cu putinţă, pentru a-şi îndeplini obligaţiile fără sa reducă nivelul de performanta şi calitate a Serviciilor şi va informa toţi generatorii de deşeuri afectaţi de eventualele modificări cu cel puţin doua săptămâni înainte. Modificările vor fi operate după o prealabilă aprobare emisa de către Autoritatea publica locala a municipiului Suceava .

    - Identitatea firmei şi identificarea personalului

Art. 73. – (1) Operatorul va funcţiona sub numele propriei firme sau a liderului consorţiului, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicaţiile, şi obiectivele cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operaţional va purta îmbrăcămintea firmei în timpul orelor de program.

(2) Operatorul se va asigura ca, atunci când i se cere, oricare dintre angajaţii sai va dezvălui Agenţilor de  supraveghere  identitatea  sa  şi  statutul  de  angajat al operatorului şi nu va evita sa procedeze astfel. Operatorul va furniza personalului legitimaţii care sa conţină cel puţin numele şi numărul de identificare şi va impune personalului sa poarte aceste legitimaţii în timpul programului de lucru.

(3) Operatorul va asigura echipamente de lucru colorate, constând în combinezoane, cămăşi, tricouri, pufoaice şi/ sau pantaloni de acelaşi fel, pentru a fi purtate pe parcursul orelor de program, astfel încât lucrătorii sa fie uşor de observat iar activitatea lor să poată fi monitorizata. Uniformele vor avea aplicaţii de benzi reflectorizante.

(4) Pe uniforme va fi inscripţionată denumirea operatorului şi un număr de telefon, ambele vizibile de la o distanta de minimum 3 m. Cu 10 cm mai sus se va aplica un număr de identificare într-o culoare contrastanta, atât pe spatele cât şi pe fata hainelor de lucru. Pot fi adăugate sloganul şi logo-ul companiei.

Art. 74. – (1) Operatorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării persoanelor angajate sau care au dreptul de a se afla în incinta obiectivelor sale şi sa se asigure ca operaţiunile sunt desfăşurate în condiţii de siguranţă. O politica şi un set de proceduri corecte privind protecţia şi securitatea muncii vor fi parte integranta din Manualul de Operare şi Întreţinere, care trebuie sa fie respectat de către oricine intra în incinta obiectivelor gestionate de către Operator.

(2) Operatorul va vopsi toate vehiculele de colectare care vor fi folosite pentru executarea serviciilor în acelaşi fel (conform codului culorilor stabilit şi/sau aprobat de Autoritatea publica locala a municipiului Suceava). Numele operatorului şi un număr de telefon vor fi inscripţionate cu claritate pe ambele părţi ale mijloacelor de transport deşeuri, cu litere având minimum 15 cm înălţime. Un număr de identificare al camionului (în afara de numărul oficial de înmatriculare) va fi vizibil pe ambele părţi de la cel puţin 50 m. Pot fi adăugate sloganul şi logo-ul companiei

(3) Operatorul va asigura tuturor angajaţilor implicaţi în efectuarea serviciilor încălţăminte şi mănuşi de protecţie. Angajaţii implicaţi în manevrarea eurocontainerelor vor purta mănuşi şi ghete cu vârf de protecţie din oţel şi branţuri din otel.

(4) Echipamentul de protecţie va fi păstrat curat şi în bune condiţii, şi va fi înlocuit de operator pe măsura ce se uzează sau deteriorează.

(5) Operatorul se va asigura ca muncitorii poarta echipamentul de protecţie, au legitimaţiile de identificare la vedere şi ca efectuează controalele medicale, conform prevederilor legislaţiei de protecţia muncii în vigoare.

(6) Operatorul va oferi instructaj privind siguranţa personalului şi vizitatorilor. El va păstra în obiective echipament de prim-ajutor. Pentru asigurarea primului ajutor trebuie sa existe un număr suficient de truse de prim ajutor şi personal instruit, numărul acestuia fiind în legătura directa cu numărul personalului permanent.

(7) Pentru activităţile desfăşurate vor exista:

- instrucţiuni care vor detalia modalităţile de depistare facilă a eventualelor pericole,

- măsurile de protecţie necesare pentru siguranţa oamenilor şi/sau a mediului,

- regulamentul de conduită în asemenea situaţii.

(8) Angajaţii trebuie să cunoască posibilele pericole şi măsurile de protecţie adecvate. Lucrătorii vor primi informaţiile necesare în mod verbal şi înainte de angajare se va face instruirea necesara legata de munca pe care o vor presta. Conţinutul şi data instructajelor vor fi semnate de angajat şi înregistrate. Instructajul trebuie realizat pe baza planului de coordonare a problemelor de securitate şi sănătate în munca şi în strânsa colaborare cu coordonatorul SSM al societăţii şi cu autoritatea competenta.

(9) Operatorul va realiza şi aplica un Plan de intervenţii în Situaţii de Urgenta şi va instrui personalul referitor la conţinutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgentelor, cum ar fi: incendii, fum, scurgeri de materiale periculoase.

(10) Prevenirea incendiilor şi masurile de protecţie vor fi asigurate şi menţinute conform legilor româneşti şi practicilor internaţionale.

Matricea de alocare a riscurilor

Art. 75. – Modul de alocare a responsabilităţilor principale între Autoritatea publica locala a municipiului Suceava  şi operator este prezentat în tabelul de mai jos:

| Categoria de risc | Descriere | Alocarea riscului |
| --- | --- | --- |
|  |  | Operator | Autoritatea publica locala a municipiului Suceava | Risc Comun |
| Riscuri juridice şi de mediu |
| Modificări legislative relevante | Modificări legislative şi/sau de reglementare care pot avea impact asupra activităţii de colectare- transport deşeuri şi/sau asupra situaţiei financiare a operatorului |  |  | X |
| ţinte privind recuperarea şi reciclarea diferitelor fracţiuni de deşeuri | Imposibilitatea de a atinge ţintele naţionale şi judeţene privind recuperarea şi reciclarea plastic, sticla, metal, hârtie - carton, DEEE |  |  | X |
| Conformitatea cu prevederile legale | Imposibilitatea de a respecta alte prevederi legale/ reglementari relevante privind gestiunea deşeurilor | X |  |  |
| Poluarea mediului | Contaminarea mediului înconjurător ca urmare a împrăştierii deşeurilor în timpul colectării şi transportului, cu impact asupra costurilor şi a activităţii operatorului | X |  |  |
| Plângeri/reclamaţii | Costul reclamaţiilor şi a procedurilor legale ca urmare a desfăşurării neconforme a activităţii operatorului | X |  |  |
| A treia parte prejudiciata | Rănirea persoanelor şi pierderea sau prejudicierea proprietăţii în timpul colectării şi transportului deşeurilor | X |  |  |
| Culpa operatorului | Consecinţe financiare care rezultă din culpa operatorului | X |  |  |
| Culpa autorităţii | Consecinţe financiare care rezultă din culpa Autorităţii |  | X |  |
| Forţa majora | Riscuri neasigurabile în legătura cu evenimente de forţă majora |  |  | X |
| Riscuri privind cantităţile de deşeuri generate şi colectate |
| Cantitatea totala de deşeu mixt generat şi colectat/ transportat | Riscul ca aceste cantităţi sa difere de cele estimate de către Autoritate | X |  |  |
| Cantitatea de deşeuri reciclabile generate şi colectate/ transportate | Cantităţile de deşeuri reciclabile rezultate din colectarea selectiva difera de cantităţile estimate | X |  |  |
| Capacitate neadecvata a eurocontainerelor puse la dispoziţia Operatorului | Dimensionarea neconforma a capacităţii eurocontainerelor, pe fracţiuni de deşeuri, necesita reajustarea programului de colectare şi a numărului de goliri |  |  | X |
| Campanii de conştientizare şi informare limitate şi/sau ineficiente | Colectarea selectiva a deşeurilor reciclabile insuficienta şi/sau incorecta | X |  |  |
| Schimbări demografice | Schimbările demografice conduc la schimbări în programul de colectare |  |  | X |
| Riscul colectării altor categorii de deşeuri decât cele solide | Deteriorarea eurocontainerelor şi a vehiculelor de colectare rezultata din depunerea, de către clienţi, a unor tipuri de deşeuri neadecvate | X |  |  |
| Riscuri operaţionale |
| Licenţe şi permise | Licenţele şi permisele necesare Operatorului pentru desfăşurarea activităţii | X |  |  |
| Calitatea serviciilor de colectare | Calitatea şi sincronizarea serviciului de colectare diferite de obligaţiile contractuale | X |  |  |
| Siguranţa muncii şi sănătatea salariaţilor | Respectarea reglementarilor existente şi responsabilitatea pentru rănirea sau îmbolnăvirea salariaţilor operatorului | X |  |  |
| Condiţii climatice adverse, altele decât forţa majora | Riscul întârzierii serviciului sau costuri crescute ca rezultat al condiţiilor climatice adverse | X |  |  |
| Întreruperea şi întârzierea serviciilor | Costuri suplimentare rezultate din acţiuni independente, altele decât forţa majora | X |  |  |
| Deşeuri solide plasate în afara eurocontainerelor în puncte de colectare | Tipuri de deşeuri plasate în afara eurocontainerelor, în puncte de colectare prevazute în contract | X |  |  |
| Alte tipuri de deşeuri plasate în sau în afara eurocontainerelor | Volume mari, deşeuri din construcţii, deşeuri periculoase sau alte tipuri de deşeuri, altele decât solide, plasate la vedere în sau în afara eurocontainerelor | X |  |  |
| Capacitatea vehiculelor de colectare | Capacitatea insuficienta de colectare şi transport a vehiculelor de colectare | X |  |  |
| Curăţarea punctelor de colectare | Curăţarea punctelor de colectare în urma deversării deşeurilor, după fiecare golire, sau în urma altor situaţii asemănătoare | X |  |  |
| Repararea şi întreţinerea eurocontainerelor | Repararea şi întreţinerea eurocontainerelor pentru a asigura o folosire corespunzătoare; | X |  |  |
| Repararea şi întreţinerea punctelor de colectare | Întreţinerea regulata a punctelor de colectare pentru asigurarea unei folosiri corespunzătoare; | X |  |  |
| Deteriorarea punctelor de colectare | Riscuri de deteriorare, inclusiv actele de vandalism ale punctelor de colectare; | X |  |  |
| Riscuri financiare |
| Disponibilitatea resurselor financiare | Fonduri necesare pentru investiţiile angajate în scopul asigurării activităţii şi a capitalului de lucru necesar | X |  |  |
| Creşterea (descreşterea) costurilor | Costuri de operare şi întreţinere pentru derularea activităţii diferite de cele estimate, indiferent de costul de indexare permis. | X |  |  |
| Modificări ale ratei inflaţiei | Costurile în cazul inflaţiei actuale difera de acelea rezultate prin indexarea costurilor | X |  |  |
| Modificarea taxelor indirecte | Modificări ale taxelor indirecte (TVA), introducerea/eliminarea taxării indirecte suplimentare |  | X |  |
| Modificarea taxelor directe | Ex: Modificări ale impozitului pe profit | X |  |  |

# CAPITOLUL V – Aspecte contractuale, obiective de mediu

Durata contractului

Art. 76. – (1) Durata pentru care se încheie contractul de salubrizare pentru prestarea serviciului de salubrizare menajera este de 12 ani.

(2) Pe întreaga durata a contractului se interzice operatorului subdelegarea serviciului public de salubrizare menajera. Subdelegarea este similara subconcesiunii şi presupune încredinţarea de către operatorul declarat câştigător către un alt operator a dreptului de prestare a serviciului/activităţilor dobândit prin contractul de delegare.

(3) Durata contractului poate fi prelungita în condiţiile legii.

Încetarea contractului

Art. 77. – (1) Încetarea contractului se face în următoarele situaţii:

- în cazul în care operatorului i se retrage licenţa A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului ;

- la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către Autoritatea Contractanta, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acesteia;

- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina acestuia;

- în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt retrase;

- în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului operatorului;

- cu acordul ambelor parţi, în scris.

- alte cauze de încetare

(2) Orice modificare a contractului se poate face doar prin act adiţional, în condiţiile dispoziţiilor legale, semnat de ambele părţi.

Facturare servicii prestate

Art. 78. – (1) Structura şi nivelul tarifelor ofertate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei. Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu în oferta tarifele de operare propuse pentru activitatea delegata, conform formularului de oferta din secţiunea “Formulare”, însoţit de justificarea tarifelor ofertate în conformitate cu fisa de fundamentare însoţită de memoriul tehnico-economic justificativ, conform Anexei 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Tarife

(1) Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activităţile care fac parte din serviciul de salubrizare menajeră a Municipiului Suceava, respectiv:

1. Colectat, transportat, descărcat la punctul de sortare, deşeuri municipale (fracţia umedă):______ lei/ mc compactat

2. Colectat, transportat, descărcat deşeuri municipale (fracţia uscată):______ lei/ mc compactat

3. Colectat, transportat, depozitat deşeuri voluminoase (inclusiv costul depozitării):_______ lei/ mc

4. Colectat, transportat, depozitat deşeuri generat de activităţii de construcţii şi demolării (inclusiv costul depozitării):____ lei/ mc

5. Sortarea deşeuri municipale fracţia umedă:______ lei/ mc compactat

6. Sortarea deşeuri municipale fracţia uscată:______ lei/ mc compactat

7. Incărcat, transportat, descărcat deşeuri reziduale nereciclabile de la punctul de sortare la punctul de depozitare final (exclusiv costul depozitarii): _______ lei/ mc compactati

(2) Cantităţile de lucrări anuale estimate privind activităţile mai sus menţionate care vor fi luate în considerare la prezentarea ofertelor sunt următoarele:

- Colectat, transportat, descărcat la punctul de sortare, deşeuri municipale (fracţia umedă): 96.000 mc compactaţi

- Colectat, transportat, descărcat deşeuri municipale (fracţia uscată): 14.400 mc compactaţi

- Colectat, transportat, depozitat deşeuri voluminoase (inclusiv costul depozitarii): 5.000 mc

- Colectat, transportat, depozitat deşeuri generat de activităţii de construcţii şi demolării (inclusiv costul depozitarii): 10.000 mc

- Sortarea deşeuri municipale fracţia umedă: 96.000 mc compactaţi

- Sortarea deşeuri municipale fracţia uscată: 14.400 mc compactaţi

- Incărcat, transportat, descărcat deşeuri reziduale nereciclabile de la punctul de sortare la punctul de depozitare final (exclusiv costul depozitarii): 79.680 mc compactati

(3) Costul de depozitare al deşeurilor la punctul final de depozitare (Depozitul Ecologic Moara sau la un alt spaţiu temporar de stocare a deşeurilor, funcţionabil până la deschiderea Depozitul Ecologic Moara), va fi suportat de Autoritatea publică locală a municipiului Suceava, în baza unui contract care va fi încheiat, o dată cu punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciului de salubritate menajeră, cu operatorul care administrează spaţiu temporar de stocare sau depozitul Moara.

(4) Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu fisa de fundamentare întocmită cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109/2007, cu justificarea fiecărui element de cost.

(5) Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se va face, conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007, potrivit formulei:

unde:

ct- creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

În situaţia în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

(7) Pentru primele 12 luni de contract, ajustarea tarifelor nu este permisă.

(8) În Anexa 2 la Caietul de sarcini sunt prevăzuţi factori de evaluare, nivelul tarifelor şi nivelul redevenţei ofertate pentru licitaţia privind Salubrizarea menajeră în Municipiul Suceava

Art. 79. – (1) Mecanismul de plata. Deoarece sistemul de gestionare a deşeurilor prezentat se referă în principal la un sistem de colectare la punct fix pentru toate tipurile de deşeuri, nu este posibilă colectarea tarifelor pe baza volumului de deşeuri introduse în sistem pe gospodărie, ceea ce înseamnă ca finanţarea serviciului de salubrizare se realizează prin taxa locala speciala colectata de către autoritatea administraţiei publice locale a municipiului Suceava.

(2) Autoritatea publica locala a municipiului Suceava este Autoritatea Contractantă pentru delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor la punctul de sortare.

(3) Operatorul de servicii de colectare-transport va fi plătiţi lunar în baza cantităţii de servicii prestate şi a Raportului lunar al prestării Serviciilor.

(4) Operatorul va depune lunar o situaţie detaliata a serviciilor prestate sub forma Raportului lunar de activitate, care va fi analizat de către Autoritatea publica locala a municipiului Suceava şi în baza căruia va primi acceptul de facturare. Operatorul va factura cantitatea de deşeuri determinata de Autoritatea publica locala a municipiului Suceava la tarifele aprobate.

# CAPITOLUL VI - Redevenţa

Art. 80. (1) Redevenţa anuală minimă este de 25.000 lei.

Valoarea redevenţei propuse de către operatorul de servicii de salubritate constituie criteriu de departajare a participanţilor la licitaţia pentru delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare menajeră.

(2) Redevenţa se va plăti anual pana la data de 15 ale lunii martie.

(3) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii da dreptul autorităţi contractante sa ceara Operatorului penalităţi conform legislaţiei în vigoare.

(4) Orice modificare legislativa în materie duce la modificarea alin (3) al prezentului articol.

(5) Neplata redevenţei şi a penalităţilor aferente acesteia atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesara punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Servicii suplimentare

Art. 81. - (1) În plus fata prestarea serviciului de salubrizare menajera menţionată anterior, Autoritatea publică locală a municipiului Suceava poate solicita operatorului prestarea de servicii de salubrizare menajera similare suplimentare, cu caracter ocazional.

(2) Acestea pot include, fără a se limita la, colectarea deşeurilor de la diferite evenimente, precum: festivaluri, concerte, târguri, etc. sau din locaţii similare. Operatorul va colecta deşeurile generate în astfel de situaţii şi locaţii, la cerere, şi în urma solicitării scrise din partea Autoritatea publica locala a municipiului Suceava.

(3) Deşeurile depozitate/abandonate în locuri nepermise vor fi colectate la solicitarea Autorităţi publice locale a municipiului Suceava şi sunt considerate servicii suplimentare.

(4) Frecvenţa şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate la acest moment.

(5) Contravaloarea aferenta serviciilor suplimentare vor fi decontate prin aprobarea situaţiei justificative de plata, la tariful ofertat prin prezenta procedura de licitaţie.

Predarea dotărilor la încetarea contractului

Art. 82. - (1) La încetarea Contractului vor fi predate către Autoritatea publica locală a municipiului Suceava bunurile de preluare

(2) Predarea va fi consemnata într-un Proces verbal de predare-primire şi însoţită de un Certificat de predare-primire, semnat de noul operator (dacă a fost desemnat în prealabil), Autoritatea publica locala a municipiului Suceava şi Operatorul existent.

Obiective de mediu

Art. 83. (1) Pe durata derulării contractului de delegare de gestiune se vor respecta condiţiile impuse de autoritatea de mediu competentă.

(2) Pe durata derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatea de mediu competentă, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

# CAPITOLUL VII. Platforme subterane şi platforme cu containere semiîngropate pentru colectarea deşeurilor municipale

Art. 84. 1) Platformele subterane se folosesc pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor municipale de provenienţă casnică, colectate de la populaţie, cu excepţia deşeurilor toxice şi a molozului. Platformele pot stoca 4 eurocontainere obişnuite de 1,1 mc, conforme cu standardul EN 840

2) Platformele subterane de colectare a deşeurilor municipale trebuie să  aibă în principal din următoarele componente:

a) coşuri de inserţie pentru introducerea deşeurilor în containerele subterane vor avea înălţimea de circa 1m;

b)placa metalica suport superioară care, în partea exterioară, trebuie să prevadă elemente de finisaje agreate de Primăria municipiului Suceava, în funcţie de locul de amplasare. Aceasta are şi rolul de susţinere şi fixare a coşurilor de inserţie. În stare de repaus se va afla la nivelul solului.

c)placa metalica suport inferioară  are rolul de susţinere a celor 4 eurocontainerelor de 1,1 mc şi  trebuie să aibă o uşă de vizitare care să permită accesul în partea inferioară, pentru lucrări de curăţare şi întreţinere.

d)structura metalică care face legătura intre cele două plăci suport;

e)mecanismul de acţionare hidraulică de ridicare-coborâre pentru scoaterea şi golirea eurocontainerelor va fi compus din cilindri hidraulici, divizor de debit (care asigură compensarea greutăţii diferite a eurocontainerelor şi ridicarea în poziţie orizontală), furtune hidraulice de legătură şi cupla rapidă (amplasată pe un cos de inserţie);

f)cuva de beton armat îngropată care are rolul de susţinere şi protejare a structurii metalice, prevazută în partea de sus cu sisteme de etanşare împotriva pătrunderii apei;

g)dispozitive de siguranţă hidraulice (supapă de siguranţă) cu rolul de a opri uleiul în interiorul cilindrului în cazul modificării bruşte a debitului, ca urmare a mişcării cilindrului şi căderea platformei fiind blocata;

h)dispozitiv de siguranţă mecanic, acţionat  manual pentru a bloca mecanic platforma în poziţia ridicat, astfel încât coborârea accidentală a platformei să nu mai fie posibilă. Acest dispozitiv se va folosi la fiecare ridicare a platformei, pentru golirea eurocontanerelor sau cu ocazia operaţiunilor de intreţinere, reparaţii, curăţare, etc., inainte de accesul unei persoane.

i)dispozitivul de actionare care va fi amplasat pe autogunoiera compactoare de colectare. Mecanismul hidraulic de ridicare a platformei se va activa prin conectarea cuplei rapide la dispozitivul de acţionare. Acţionarea dispozitivul trebuie să fie realizată de conducătorul auto.

Figura prezintă o schiţă de principiu a unei platforme subterane de colectare a deşeurilor municipale

3). Platformele subterane de colectare trebuie să fie realizate în conformitate cu prevederile HG. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor şi vor fi însoţite de declaraţie de conformitate, manualul instrucţiunilor de folosinţă, lista cu piese de schimb, certificat de garanţie.

4) Platformele vor fi realizate în conformitate cu prescripţia tehnica PT-R1-2010 pentru echipamentele de ridicat, emisă de ISCIR şi vor fi însoţite de documentaţii avizate de RADTP pentru montaj.

5) Materialele folosite şi modul de asamblare a platformelor trebuie să garanteze folosirea normală a acestora la temperaturi exterioare cuprinse intre -300C - +450C şi rezistente la solicitările mecanice datorate şocurilor repetate şi agresiunilor din partea agenţilor chimici, atmosferici, etc.

6) I cazul opririlor accidentale, defecţiunilor, reviziilor, etc operatorul este obligat ca în termen de 24 ore de la apariţia lor să amplaseze eurocontainere cu capac de 1,1 mc în aceeaşi zonă. Frecvenţa de colectare a deşeurilor municipale rămânând neschimbată.

7) Platformele subterane de colectare a deşeurilor municipale sunt bunuri de preluare şi vor trebui să aibă numere de inventar. Operatorul, la finalizarea contractului de delegare, va preda pe bază de proces verbal Municipiului Suceava, libere de sarcini, toate platformele subterane realizate care vor fi însoţite şi de documentaţia aferentă (certificat de conformitate, manualul instrucţiunilor de utilizare, avize ISCIR, etc)

8) Operatorul are obligaţia  sa asigure întreţinerea, igienizarea şi reabilitarea platformelor ori de câte ori este nevoie.

Platforme cu containere semiîngropate  pentru colectarea deşeurilor municipale

Art. 85. 1) Platformele cu containere semiîngropate se folosesc pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor municipale de provenienţă casnică, colectate de la populaţie, cu excepţia deşeurilor toxice şi a molozului. Platformele pot stoca 2/3 eurocontainere de 3 mc, conforme cu standardul EN 840

Modelul propus de containere semiîngropate

| Containerele semiîngropate reprezinta o soluţie igienică şi eficienţă pentru colectarea de deşeuri municipale fracţia umedă şi fracţia uscată. Containerele sunt produse, de regula, din polietilena, prin procesul de rotoformare. |  |
| --- | --- |
| Caracteristici tehnice: |  |
| Volum | Înălţime | Diametru |  |
|  | Gabarit (H) | Vizibil (h) | Gabarit (D) | La sol (d) |  |
| 3 mc | 3072 mm | 1024 mm | 1485 mm | 1231 mm |  |

Notă: Condiţiile tehnice sunt orientative ele pot fi ajustate de către operator.

Figura prezintă o schiţă de principiu a unei platforme  cu containere semiîngropate de colectare a deşeurilor municipale

2). Platformele cu containere semiîngropate trebuie să fie realizate în conformitate cu prevederile HG. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor şi vor fi însoţite de declaraţie de conformitate, manualul instrucţiunilor de folosinţă, lista cu piese de schimb, certificat de garanţie.

3) Platformele vor fi realizate în conformitate cu prescripţia tehnica PT-R1-2010 pentru echipamentele de ridicat, emisă de ISCIR şi vor fi însoţite de documentaţii avizate de RADTP pentru montaj.

4) Materialele folosite şi modul de asamblare a platformelor trebuie să garanteze folosirea normală a acestora la temperaturi exterioare cuprinse intre - 300C - + 450C şi rezistente la solicitările mecanice datorate şocurilor repetate şi agresiunilor din partea agenţilor chimici, atmosferici, etc.

5) În cazul opririlor accidentale, defecţiunilor, reviziilor, etc operatorul este obligat ca în termen de 24 ore de la apariţia lor să amplaseze eurocontainere cu capac de 1,1 mc în aceeaşi zonă. Frecvenţa de colectare a deşeurilor municipale rămânând neschimbată.

6) Platformele cu containere semiîngropate pentru colectarea deşeurilor municipale sunt bunuri de preluare şi vor avea numere de inventar. Operatorul, la finalizarea contractului de delegare, va preda pe bază de proces verbal Municipiului Suceava, libere de sarcini, toate platformele cu containere semiîngropate realizate, care vor fi însoţite şi de documentaţia aferentă (certificat de conformitate, manualul instrucţiunilor de utilizare, avize ISCIR, etc)

7) Operatorul are obligaţia  să asigure întreţinerea, igienizarea şi reabilitarea platformelor  ori de câte ori este nevoie precum şi salubrizarea zonelor adiacente.

# CAPITOLUL VIII. Investiţii

Art. 86 Ofertantul va avea în vedere dotarea cu următoarele bunuri:

1) întreţinerea/reabilitarea punctelor supraterane de colectare existente, a deşeurilor municipale produse de populaţie, până la realizarea platformelor subterane de colectare a deşeurilor municipale

2) recipienţi de precolectare a deşeurilor menajere conform Caietului de sarcini

3) realizarea/amenajarea a minim 30 de puncte supraterane speciale de colectare a deşeurilor reciclabile  pentru populaţie în zonele aglomerate şi comerciale dotate cu 4 eurocontainere cu capac speciale de 2,5 mc din care 1 eurocontainer pentru hârtie, 1 eurocontainer pentru sticla, 1 eurocontainer pentru mase plastice şi 1 eurocontainer pentru metale, prin realizarea unor platforme betonate împrejmuite. Amenajarea punctelor supraterane de colectare a deşeurilor reciclabile se va realiza de către Operator etapizat, în primele 6 luni de la data semnării contractului;

4) realizarea/amenajarea a unui număr de minim 100 platforme subterane pentru colectarea deşeurilor menajere va fi realizat de către Operator în două etape astfel:

- 50 de platforme subterane cu câte 4 eurocontainere noi din care 3 eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi 1 eurocontainer de 1,1 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată), în primul an de la data semnării contractului. În maxim 6 luni de la semnarea contractului de delegare Operatorul trebuie sa înceapă lucrările de executare a platformelor subterane

- 50 de platforme subterane cu câte 4 eurocontainere noi din care 3 eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi 1 eurocontainer de 1,1 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată), în al doilea an de la data semnării contractului.

5) realizarea/amenajarea a unui număr de minim 100 platforme  cu containere semiîngropate pentru colectarea deşeurilor menajere va fi realizat de către Operator în două etape astfel:

- 50 de platforme cu câte 3 eurocontainere noi din care 2 eurocontainere de 3 mc pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi 1 eurocontainer de 3 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată), în primul an de la data semnării contractului. În maxim 6 luni de la semnarea contractului de delegare Operatorul trebuie sa înceapă lucrarile de executare a platformelor subterane

- 50 de platforme cu câte 3 eurocontainere noi din care 2 eurocontainere de 3 mc pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi 1 eurocontainer de 3 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată), în al doilea an de la data semnării contractului.

6) întreţinerea, reabilitarea, igienizarea, periodică a tuturor platformelor de colectare subterane a deşeurilor municipale amenajate pentru populaţie, cel puţin de două ori pe an

7) autospeciale conform Caietului de sarcini

8) Europubele şi eurocontainere, conform Caietului de sarcini

9) infiintarea punctului de sortare cu dotarile necesare desfasurari activitatii de sortare

10) asigurarea unui dispecerat dotat cu telefon fix şi mobil pentru a prelua solicitările privind ridicarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, a deşeurilor voluminoase şi reclamaţiilor de la populaţie, asociaţii de proprietari şi direcţia de specialitate din cadrul primăriei municipiului Suceava

11) achiziţionarea şi montarea a minim 1.000 coşuri stradale de gunoi pe an, în plus faţă de cele existente;

12) amenajarea a doua locuri de joacă pentru copii pe an, compus din:

Suprafaţă ocupată efectiv – 500 mp

Spaţiul de joacă va cuprinde în amenajare:

a) un modul compus din minim urmatoarele elemente per bucata:

- platforma de acces din răşinoase 1x2x1,6 m, uscat, fasonat;

- platforma pătrată din răşinoase 1x1x3 m, uscat, fasonat, cu acoperiş din PAFS şi tobogan drept;

- tub înclinat de conexiune între platforme;

- platformă pătrată din răşinoase 1x1x3 m, uscat, fasonat, cu acoperiş din PAFS şi tobogan elicoidal;

- tub de conexiune între platforme Ø 800;

- platformă pătrată mică din răşinoase 1x1x2,5 m, fasonat, fără acoperiş, cu tobogan drept;

- tub înclinat de conexiune între platforme;

- platformă pătrată din răşinoase 1x1x3 m, uscat, fasonat, cu acoperiş din PAFS şi tobogan elicoidal şi tobogan tub drept.

b) figurină pe arc elicoidal cu şezuturile din HDPE, fără componente toxice şi acoperite cu 3mm cauciuc deasupra;

c) echipament de legănare cu două posturi;

d) nisipar 4x4 m;

e) echipament pentru joc în nisip – tip măsuţă cu scăunele şi banchetă din HDPE, fără componente toxice şi acoperite cu 3 mm de cauciuc deasupra;

f) bordură răşinoase pentru reţinere suprafaţă de contact;

g) nisip fin în interiorul nisiparului;

h) granuflex (covor elastic din cauciuc) se va aşeza pe toată suprafaţa amenajată, prin turnare continuă (nu prin plăci îmbinate) ca suprafaţă de contact;

- lemnul folosit la platforme, structuri, borduri, etc. trebuie să fie impregnat în masă, nu protejat prin acoperiri de suprafaţă (vopsiri).

13) Investiţiile specifice fiecărei activităţi se vor regăsi în  fişele de fundamentare a tarifelor respective.

14) Celelalte investiţii vor fi prevăzute în tarifele fiecărei activităţi,  proporţional cu ponderea lor

# CAPITOLUL IX - Dotări cu personal – utilaje, tehnologii, bunuri

Art. 87 - Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor şi echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere, în funcţie de condiţiile prevăzute în Documentaţia de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră şi de dezvoltarea ulterioară a Municipiului Suceava.

Utilaje: Total 22 de utilaje din care:

- 4 autogunoiere compactoare cu o capacitate medie de 15 mc compactaţi pentru platforme subterane semiîngropate, dotate cu sistem hidraulic de ridicare a recipienţilor de 3 mc, din care:

- 3,33 autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia

umedă)

- 0,66 autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia

uscată)

Capacitatea de transport 4 buc x 15 mc = 60 mc

- 3 autogunoiere compactoare cu o capacitate medie de 15 mc compactaţi pentru platforme subterane, dotate cu sistem hidraulic special de ridicare a platformelor subterane (compus din pompa, distribuitor, furtune, racorduri cu mufe automata), din care:

- 1,83 autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia

umedă)

- 0,24 autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia

uscată)

- 0,93 autogunoiere compactoare rezerva

Capacitatea de transport 3 bucăţi x 15 mc = 45 mc

- 10 autogunoiere compactoare cu o capacitate medie de 15 mc compactaţi dotate cu dispozitive de ridicare a eurocontainerelor de 1,1 mc şi a europubelelor de 120 litri, din care:

- 1 autogunoiera compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia umedă) generate de gospodarii individuale

- 1 autogunoiera compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia uscată) generate de gospodarii individuale

- 5,23 autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia umedă) generate de agenţi economici şi instituţii publice

- 2 autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipale (fracţia uscată) generate de agenţi economici şi instituţii public

- 0,77 autogunoiere compactoare rezerva

Capacitatea de transport 10 bucăţi x 15 mc = 150 mc

- 1 autogunoiera compactoare cu o capacitate medie de 15 mc compactaţi dotate cu dispozitiv de ridicare a eurocontainerelor de tip clopot de 2,5 mc. pentru colectarea deşeurilor municipale fracţia uscată (grad de compactare a deşeurilor 1:5)

- 1 autospeciala  pentru colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc)

- 1 autospeciala pentru colectarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală

- 2 autospeciale de tip hook-lift dotate cu containere cu capacitate echivalentă de minim 18 mc şi remorcă cu containere cu capacitate echivalentă de minim 18 mc pentru transportul deşeurilor reziduale rezultate în urma sortării la depozitul conform Moara

Nota:

- Operatorul poate sa asigure autogunoiere compactoare de capacitate diferite, dar care pe total sa însumeze minim volumul specificat.

- Operatorul poate folosi autogunoiere compactoare pentru colectarea deşeurilor municipal fracţia uscată şi pentru colectarea deşeurilor municipal fracţia umedă. Aceasta se poate dacă autogunoiere care a colectat deşeuri municipale fracţia umedă a fost spălată, apoi a început colectarea deşeurilor municipal fracţia uscată

Tehnologii:

Art. 88. Operatorul va prezenta în documentaţia de oferta Manualul de operare a serviciului public de salubrizare menajeră din Municipiul Suceava, care sa cuprindă minim:

- creşterea cantităţii colectate a fracţiunilor organice şi reciclabile

- micşorarea distantei dintre punctele de precolectare şi unităţile de preluare a deşeurilor (punctul de compost şi/sau punctul de sortare-transfer)

- reducerea impactului vizual şi acustic, etc;

- lipsa Manualul de operare a serviciului public de salubrizare menajeră din Municipiul Suceava duce automat la descalificarea propunerii tehnice

Bunuri

Art. 89 Bunurile utilizate în derularea contractului

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

- (1) Bunurile de Retur:

- Platformele supraterane de colectare a deseurilor municipale prevazute in Anexa nr. 1A din Caietul de sarcini.

- Suprafele de teren puse la dispozitie pentru construirea platformelor subterane si a platformelor semiingropate

(2) Bunurile de Preluare, - a căror listă indicativă (generică) sunt prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul Contract.

- Bunurile de Preluare sunt cele 100 de platformele subterane si 100 de platforme semiingropate de colectare a deseurilor municipale executate de catre delegat conform caietului de sarcini

(3)	Bunuri Proprii care aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

# CAPITOLUL X - Indicatori minimi de performanţă şi de evaluare

# ai serviciului de salubrizare menajeră

Art. 90. (1) Operatorul este obligat să respecte indicatorii minimi de performanţă specifici serviciului de salubrizare menajeră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Suceava.

# CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la încetarea

# delegării de gestiune

Art. 91. (1) Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei contractului de delegare, dacă Părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părţii în culpă;

d) în cazul imposibilităţii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenţiei unui eveniment de Forţă Majoră, fără plata unei despăgubiri;

e) în situaţia în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute în Contractul de delegare (“Menţinerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f) în cazul falimentului Delegatului;

g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei de operare a Delegatului;

h) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepţia cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a) să menţină legătura cu Delegatarul şi noul operator, să furnizeze asistenţă şi sprijin privind Serviciul şi transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b) să furnizeze Delegatarului şi noului operator toate informaţiile privind Bunurile de Retur, inclusiv platformele aferente, precum şi serviciile necesare funcţionării şi prestării acestora;

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acţioneze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului.

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

a) Bunurile de Retur revin Delegatarului la finalizarea contractului sau, dupa caz cand isi inceteaza utilitatea lor (platformele supraterane existente) conform Anexei 1a

b) Bunurile de Preluare revin Delegatarului la finalizarea contractului.

c) Bunurile Proprii vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestora. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur şi a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

(6) Unitate administrativ-teritorială a municipiului Suceava dacă reziliază unilateral Contractul va fi obligată să plătească Delegatului:

a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin reziliere (daunele efective suferite şi valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatar în timpul rămas până la expirarea Contractului);

b) valoarea integrală a investiţiilor realizate, precum şi

c) valoarea investiţiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru unitatea-administrativ teritorială a municipiului Suceava.

(7) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen (în cazul refuzului prelungirii sale), prin reziliere din culpa Delegatului sau din cauze de Forţă Majoră.

Art. 92 Rezilierea contractului de delegare

- Rezilierea contractului de delegare din culpa Delegatului

      - Delegatarul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligaţii Încălcate”):

a)	o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în baza Contractului de delegare, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatarului sau asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat

b)	nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă;

c)	nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investiţiilor;

d)	renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)	nerespectarea “Subdelegarea şi transfer” din Contractul de delegare sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;

f)	nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau  sau împiedicarea Delegatarului sau  de a-şi exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)	orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;

h)	Delegatul nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute în contractul de delegare şi în Anexa (“Asigurări”) la Contractul de delegare;

i)	practici corupte ale Delegatului în conformitate cu prevederile “Clauza de prevenire a corupţiei” din Contractul de delegare;

j)	alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

      - În cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze Contractul în baza Articolului 81 alin. (1) punct 1

a)	Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)	În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract

c)	Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligaţii Încălcate.

d)	În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)	Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate şi către .

f)	Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Delegatar. În acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

- Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

# CAPITOLUL XII - Dispoziţii finale şi litigii

Art. 93. (1) La licitaţia organizată pentru Operatorul serviciului public de salubrizare menajeră a municipiului Suceava pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C., clasa a II-a sau clasa I pentru activităţile specificate în caietul de sarcini şi cu respectarea prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Ofertele tehnice care nu vor conţine cel puţin dotarea tehnică minimă prevăzută, vor fi respinse.

(3) În cazul unui eventual litigiu provenind din executarea, respectiv interpretarea contractului ce se va încheia, părţile vor face tot posibilul în vederea soluţionării acestuia pe cale amiabila. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de către instanta judecătorească competenta din raza teritoriala a municipiului Suceava, sediul Autorităţii Contractante.

Comisia de Coordonare si Supervizare

Hostiuc Mihai

Hanceriuc Cornel

Danciu Irinel

Olariu Mihaela

Lucan Laura